## Slide 1: DER NEUE Ford Focus RS Lieferprogramm AUSSTATTUNG Technische Daten
Notes: 14-06-2013:
S.1 Wort ‚NEUE‘ gelöscht
S.12 Kofferraumvolumen 5-Türer aktualisiert
22-02-2013:
alles: neu erstellt
Offene Punkte:
S.12 Anti-Submarining-Feature hinzufügen?

## Slide 3: FORD FOCUS RS - ÜBERSICHT
  Lieferprogramm
  Serienausstattung
  Sicherheit und Komfort
  Infotainment
  Diebstahlschutz
  Technik - Karosserie
  Technik - Fahrwerk
  Technik - Kraftübertragung
  Technik - Getriebeübersetzung
  Technische Daten & Tabellen
  Motorendaten
  Abmessungen
  Räder und Bereifung
  Fahrleistungen
  Gewichte
  Versicherungseinstufung
  Service & Garantie
  Seite
  4
  5
  6 - 7
  8
  8
  9
  9
  9
  10
  11 - 15
  16
  17 - 18
Notes: Vehicle Engineering Manager: Stefan Presser, 7039181

## Slide 4: FORD FOCUS RS - LIEFERPROGRAMM
Benzinmotor
Getriebe
Modelle
Limousine, 5-türig | ü
– = nicht lieferbar ü = lieferbar | 
Typ |  | 2,3 l EcoBoost
Leistung | kW | 257
 | PS | 350
Abgasnorm |  | Euro 6
CO2-Effizienzklasse |  | E
6-Gang-manuell | üü
Notes: Ppi 7.9.
C-Car Marketing: Patrick Begaud, 7038139
C346 Marketing: Martin Sölter, 7038906
C346 MCA Marketing: Eva Balge, 7031090
C346 BEV Marketing: Sina Fabera, 7038679

## Slide 5: Ford Focus RS - Technik
Karosserie
Karosserie-Struktur: Computeroptimierte, besonders verwindungssteife Ganzstahl-Karosserie
Korrosionsschutz: Lack- und Karosserie-Schutzprogramm mit 6-fach-Beschichtung und sorgfältiger Verzinkung aller Stahl-Elemente; Versiegelung des Decklacks mit widerstandsfähigem Klarlack; sorgfältige Konstruktion der Karosseriestruktur, um alle Hohlräume in den Tauchbädern mit Phosphat und Rostschutzgrundierung beschichten zu können. PVC- Unterboden-Steinschlagschutz und dauerhafte Wachs- Hohlraumkonservierung; PVC-Abdichtung von Karosserie-Flanschen; vordere Radlauf-Innenverkleidungen aus Kunststoff, hintere aus Textilgewebe. Stoßschutz für Ladekante und Einstiegsleisten.
Fahrwerk
Vorderachse: Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, versetzte Spiralfedern mit elektronisch gesteuerten Zwei-Stufen-Stoßdämpfern, untere Dreieckslenker mit optimierten Gummibuchsen vorn und Hydrobuchsen hinten, verschraubt an separatem verstärktem Querträger-Hilfsrahmen; Stabilisator
Hinterachse: Multilink-Einzelradaufhängung an Schwertlenker-Hinterachse; elektronisch gesteuerte Zwei-Stufen-Stoßdämpfer; hintere Dämpfer über zwei Pfade mit Karosserie verschraubt; Stabilisator mit Federaufnahmen verbunden
Lenkung: Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servo-Unterstützung EPAS.
  Maximale Lenkradumdrehungen: 1,84
Wendekreis: Bordstein-zu-Bordstein: 11,9 m
Bremsanlage: Zweikreis-Diagonal-Bremsanlage, hydraulisch betätigte Scheibenbremsen rundum, 4-Kolben Festsattelbremse, Vakuum-Bremskraftverstärker mit elektronisch gesteuertem Vierkanal-ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD); Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupf-Regelung (ASR) und Sicherheits-Bremsassistent (EBA)
Durchmesser Bremsscheiben vorn (innenbelüftet): 350 mm x 25 mm
Durchmesser Bremsscheiben hinten: 302 mm x 11 mm
Kraftübertragung
Antriebskonzept: Allradantrieb
Getriebe: MMT6 - 6-Gang-Schaltgetriebe
Notes: Body Structure: Philip Csiba, 7038255
Vehicle Dynamics: Jürgen Pützschler, 7037808
Chassis: Waldemar Alef, 7038265
Brakes: Peter Allrath, 7037576
MMT6 Transmission: Daniel Jaggard; 7382107
Manual Trans Manager: Dirk Borrmanns
Transmission Systems: Johann Kirchhoffer, 7032192
Steering: Klaus Rudnik, 7032978
Robert Dragos, 7033418
Turning Circle: Fabien Courau, 7032909

## Slide 6: FORD FOCUS RS - GETRIEBEÜBERSETZUNG
 | 2,3 l EcoBoost 257 kW
 | MMT6, Allrad
1. Gang | 3,231
2. Gang | 1,952
3. Gang | 1,321
4. Gang | 1,029
5. Gang | 1,129
6. Gang | 0,943
Rückwärtsgang | 4,598
Achsübersetzung | 4,063 / 2,955
Notes: 7.9. Achsübers. Aus PPI
P/T-Integration: Roland Ernst, 7039182
VEME: Wolfgang Kaffka, 7036667
C1 PTIM: Armin Gundert, 7036411
C1 PTAE: Martin Lodewick, 7034406
MMT6 Transmission: Daniel Jaggard; 7382107
Manual Trans Manager: Dirk Borrmanns
Transmission Systems: Johann Kirchhoffer, 7032192
Thomas Bieber: 7031857

## Slide 7: FORD FOCUS RS - MOTORDATEN
Typ |  | 2,3 l EcoBoost
Bauart |  | Reihen-Vierzylinder mit Turboaufladung
Hubraum | cm³ | 2.261
Bohrung | mm | 87,5
Hub | mm | 94
Verdichtung |  | 9,4 :1
Leistung | kW (PS) | 257 (350)
 | bei min-1 | 6.000
Drehmoment | Nm | 440
 | bei min-1 | 2.000 - 4.500
Ventilsteuerung |  | DOHC
Ventile pro Zylinder |  | 4
Nockenwellenantrieb |  | Zahnriemen
Kurbelwellenlager |  | 5
Motorsteuerung |  | Bosch
Gemisch-Aufbereitung |  | Hochdruck-Benzin- Direkteinspritzung; 200 bar Einspritzdruck
Abgasnorm |  | Euro 6
Ölfüllmenge (ohne / mit Ölfilter) | l | 5,1 / 5,4
Kühlsystem inkl. Heizung | l | 6,5
Kraftstofftank | l | 62
Notes: PPI 07.09
P/T-Integration: Roland Ernst, 7039182
1.0L EcoBoost (Fox GTDI): Sumeet Lal, 7156641
1.6L Ti-VCT/LPG (Sigma): Colin Murphy, 7156773
1.6L EcoBoost (Sigma GTDI): Andrew Fells, 7156579
2.0L GTDI : Chris Shelton, 1-313-4754937

## Slide 8: FORD FOCUS RS - ABMESSUNGEN
 |  | Limousine,
 |  | 5-türig
Länge | mm | 4.390
Breite mit Spiegeln / mit angeklappten Außenspiegeln | mm | 2.010 / 1.858
Breite ohne Spiegel | mm | 1.823
Höhe | mm | 1.470
Radstand | mm | 2.648
Spurweite vorn | mm | 1.565
hinten | mm | 1.539
Schulterfreiheit vorn | mm | 1.411
hinten | mm | 1.336
Kopffreiheit vorn | mm | 993
hinten | mm | 963
Fußfreiheit vorn (max.) | mm | 1.094
hinten (min.) | mm | 848
Laderaum-Abmessungen Höhe der Kofferraumöffnung (max.) Breite der Kofferraumöffnung (max.) Kofferraumhöhe bis Dach / Gepäckraumabdeckung Ladebreite zwischen Radhäusern Ladebodentiefe bis 1. Sitzreihe Ladebodentiefe bis 2. Sitzreihe Ladehöhe Gepäckraum-Volumen (Liter) | mm mm mm mm mm mm mm | 616 996 - 1.029 1.461 798 692
in 5-sitziger Konfiguration, beladen bis Gepäckraumabdeckung (Ersatzrad mit Notlaufeigenschaften) | l | -
in 5-sitziger Konfiguration, beladen bis Gepäckraumabdeckung (bei Reifen-Reparatur-Set) | l | 260
in 2-sitziger Konfiguration, beladen bis Dachunterkante (Ersatzrad mit Notlaufeigenschaften) | l | -
in 2-sitziger Konfiguration, beladen bis Dachunterkante (bei Reifen-Reparatur-Set) | l | 1.045
Notes: PPI 9.7
Driving Environment: Ralph Gesang, 7035188

## Slide 9: FORD FOCUS RS - RÄDER UND BEREIFUNG
 | Serienausstattung |  | Wunschausstattung | 
 | Räder | Bereifung | Räder | Bereifung
Focus RS | 8 J x 19 Leichtmetall im 20-Speichen-Design1) | 235 / 35 R 19 Michelin Pilot Super Sport | 8 J x 19 Leichtmetall im 5x2-Speichen-Design, geschmiedet in Schwarz1) | 235 / 35 R 19 Michelin Pilot Super Sport2)
Optional: Lackierte Brembo-Bremssättel in Nitrous-Blau vorn und hinten Optional: Semi-Slicks mit Straßenzulassung (Michelin Pilot Sport Cup 2) |  |  |  | 
Notes: PPI 7.9
Chassis: Andy Kingate, 7035735

## Slide 10: FORD FOCUS RS - FAHRLEISTUNGEN
Limousine, 5-türig
Fahrleistungen 1 | Leistung | Höchstge- | Beschleu- | Verbrauch gemäß 93/116/EG |  |  | CO2-
 |  | schwindig- | nigung | Liter / 100 km |  |  | Emissionen
 |  | keit | 0-100 km/h |  |  |  | 
 | kW (PS) | km/h | s | städtisch | außer- | insgesamt | g/km
 |  |  |  |  | städtisch |  | 
2,3 l EcoBoost, 6-Gang, Limousine, 5-türig | 257 (350) | 266 | 4,7 | 10,0 | 6,3 | 7,7 | 175
1) Fahrleistungen und Verbrauchswerte gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung |  |  |  |  |  |  | 
Notes: Preisliste 10.9
Vehicle Integration: Walter Felser, 7034619
P/T-Integration: Roland Ernst, 7039182
VEME: Wolfgang Kaffka, 7036667

## Slide 11: FORD FOCUS RS - GEWICHTE
Limousine, 5-türig
 | Leistung | Leergewicht1 | Zuladung | zulässiges Gesamtgew. | Anhängelasten in kg | 
 |  |  |  |  | gebremst 12 % | ungebremst
 | kW (PS) | kg |  |  |  | 
2,3 l EcoBoost, 6-Gang, Limousine, 5-türig | 257 (350) | 1.529 | 496 | 2.025 | -- | --
1) EG-Leergewicht einschließlich Fahrer (75 kg), Betriebsstoffen und befülltem Kraftstofftank (90%). Angaben gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung |  |  |  |  |  | 
Zulässige Dachlast : 75 kg |  |  |  |  |  | 
Notes: PPI 7.9
Vehicle Weight: Manfred Schlummer, 7032155
Vehicle Integration: Walter Felser, 7034619

## Slide 12: FORD FOCUS RS - VERSICHERUNGSEINSTUFUNG
 | Leistung kW (PS) | Haftpflicht | Vollkasko | Teilkasko
2,3 l EcoBoost, 6-Gang, Limousine, 5-türig | 257 (350) | 18 | 27 | 24
Notes: Insurance: Jochen Pieper, 7038950
Service Engineering: Reiner Haeselich, 7037653

## Slide 13: Ford FOCUS RS - Service & GARANTIE
Service
Garantieleistungen
2 Jahre Ford Neuwagengarantie
12 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Ford Assistance 1 Jahr oder 20.000km
Ford Protect Extragarantie 3 Jahre bis 100.000km
Ford Neuwagengarantie:
Ford garantiert im Rahmen der Ford-Neuwagengarantie, dass das neue Fahrzeug frei von Material- und Herstellerfehlern ausgeliefert wird. Die Ford-Neuwagengarantie wird durch die Ford-Vertragspartner umgesetzt.
Mit der Ford-Neuwagengarantie kann man Ansprüche auf Mängelbeseitigung beim Ford- Vertragshändler oder europaweit bei jedem Ford-Vertragspartner geltend machen. Dabei werden Teile, die als Folge eines vom Hersteller zu verantwortenden Fehlers ausfallen, kostenlos repariert oder ausgetauscht. Die Garantie für die im Austausch eingebauten Teile erlischt mit Ablauf der Garantie für das Fahrzeug.
Ansprüche aus der Ford-Neuwagengarantie können unabhängig von Besitzerwechseln geltend gemacht werden.
Die Ford-Neuwagengarantie erstreckt sich über einen Zeitraum von 2 Jahren ab dem Datum der Erstzulassung oder dem Datum der Auslieferung durch den Ford Händler (es gilt das früheste Datum). Die Garantiefrist wird durch die Inanspruchnahme von Garantiearbeiten nicht verlängert. Ansprüche aus der Ford-Neuwagengarantie setzen voraus, dass die Wartungen nach der jeweils gültigen Herstellervorgabe erbracht wurden.
Garantie gegen Durchrosten:
Ab Beginn der Ford Neuwagengarantie wird eine Garantie gegen das Durchrosten von Karosserieteilen gewährt, die 12 Jahre beträgt. Um sie zu erhalten, muss am Fahrzeug regelmäßig eine Korrosionsschutzkontrolle nach Herstellervorgabe durchgeführt werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ford Vertragspartner.
Wartung | alle 12 Monate, spätestens jedoch alle 20.000 km
Korrosionsschutzkontrolle | Fahrzeugalter bis 6 Jahre: alle 2 Jahre
 | Fahrzeugalter ab 7 Jahre: jährlich
Notes: Service: Michael Kilbinger, 7032784
Warranty: Michael Anton, 7034370

## Slide 14: Ford FOCUS RS - Service & GARANTIE
Ford Assistance-Mobilitätsservice:
Ob Ford-Neuwagen oder älterer Ford – Ford-Kunden profitieren von einem lebenslangen Mobilitätsservice. Bereits beim Neuwagen-Kauf wird der Besitzer automatisch durch die Ford Assistance Mobilitätsservice geschützt, die – als Erweiterung der Neuwagengarantie – bei allen Neuwagen zwölf Monate beträgt.
Wird das Fahrzeug danach, also nach den ersten zwölf Monaten, regelmäßig und fachgerecht, das heißt: gemäß den laut Serviceplan vorgeschriebenen Intervallen von einem Ford Service Partner gewartet, erneuert sich das Ford Mobilitätsservice automatisch bis zum Zeitpunkt der nächsten fälligen Inspektion, maximal jedoch um weitere 12 Monate – und das bis zum „Lebensende“ des Fahrzeugs.
Ist eine Pannenhilfe vor Ort nicht möglich, bietet Ford den Reisenden nach Ermessen alternative Möglichkeiten an, um zum Zielort zu gelangen oder nach Hause zurückzukehren; dies schließt ein Ersatzfahrzeug, Weiterreise und Hotelunterkunft ein. Die Ford Assistance ist in Europa das ganze Jahr über 24 Stunden/Tag erreichbar.
Ford Protect Extra - Garantie:
Zusätzliche Sicherheit nach dem Ablauf der 2-jährigen Ford-Neuwagengarantie bietet die Ford Protect Extra - Garantie. Der Ford Protect Extra - Garantie schützt vor unerwarteten Reparaturkosten, deckt fast alle Bauteile des Fahrzeugs ab und bietet sorgenfreies Fahren ohne unangenehme Überraschungen.
Der Ford Protect Extra - Garantie kann wahlweise abgeschlossen werden
- für das 3. bis 5. Jahr bis max. 100.000 km Gesamtfahrleistung
- für das 3. bis 4. Jahr bis max. 125.000 km Gesamtfahrleistung
Notes: Warranty: Michael Anton, 7034370
Financial Marketing: Alexandra Kurth-Schiffbauer, 7471773

## Slide 15: IHRE NOTIZEN

## Slide 16
Ford Focus RS - Technische Daten-GER – Stand: 17.12.2015
Angaben nach Stand der Drucklegung. Irrtümer vorbehalten