Ford FIESTA 1.0 litraa ecoboost powershift – tekniset tiedot

SUORITUSKYKY JA TALOUDELLLISUUS

|  |  |  | Polttoaineen kulutus l/100 km | Suorituskyky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moottori | Teho (hv) | CO2 (g/km) | Kaupunki-ajo | Maantie-ajo | Yhdistetty ajo | Huippu-nopeus km/h | 0-100 km/t (sek) | 50-100 km/t (sek) |
| 1.0 EcoBoost (6-vaihteinen PowerShift) | 100 | 114 | 6.6 | 3.9 | 4.9 | 180 | 10.8 | N/A |

PAINOT

| Omapaino (kg)# 3-ov/5-ov | Kokonais-paino (kg) 3-ov/5-ov | Suurin yhdistelmä- paino (kg) 3-ov/5-ov | Suurin sallittu perävaunu-paino (jarrullinen) (kg) 3-ov/5-ov | Suurin sallittu perävaunu-paino (jarruton) (kg) 3-ov/5-ov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1112/1122 | 1570/1575 | 2470/2475 | 900/900 | 555/560 |

# Kevyin omapaino täysin nestemäärin ja 90 % polttoainemäärällä huomioiden kuljettajan painon 75 kg; tuotannon poikkeamavarauksin ja riippuen mm. autoon asennetuista valinnais- ja lisävarusteista.

Vetokykyä koskevat tiedot ilmoittavat suurimman vetokyvyn auton kokonaispainolla lähdettäessä liikkeelle 12 %:n kaltevuudesta merenpinnan tasolla. Suurin sallittu aisapaino on 50 kg kaikissa malleissa. Suurin sallittu  yhdistelmäpaino sisältää perävaunun kokonaispainon.

| Mitat (mm) | 5-ovinen | 3-ovinen |
| --- | --- | --- |
| Ulkomitat |  |  |
| Kokonaispituus | 3969 | 3969 |
| Kokonaisleveys sivupeilien kanssa/ilman sivupeilejä | 1978/1722 | 1978/1709 |
| Kokonaisleveys sivupeilit taitettuna | 1764 | 1764 |
| Kokonaiskorkeus | 1495 | 1495 |
| Akseliväli | 2489 | 2489 |
| Sisätilat |  |  |
| Pääntila edessä | 991 | 991 |
| Jalkatila edessä (istuin ala-asennossa ja penkki taka-asennossa) | 1111 | 1111 |
| Hartiatila edessä | 1350 | 1350 |
| Pääntila takana | 953 | 953 |
| Jalkatila takana | 823 | 823 |
| Hartiatila takana | 1297 | 1300 |
| Tavaratilan tilavuus (litraa)‡ |  |  |
| 5 istuimella tavaratilan peitteeseen asti (pienikokoisen varapyörän kanssa) | 276 | 276 |
| 5 istuimella tavaratilan peitteeseen asti (renkaanpaikkaussarjan kanssa) | 290 | 290 |
| 2 istuimella kattokorkeuteen asti (pienikokoisen varapyörän kanssa) | 960 | 960 |
| 2 istuimella kattokorkeuteen asti (renkaanpaikkaussarjan kanssa) | 974 | 974 |
| Polttoainesäiliön tilavuus (litraa) |  |  |
| Bensiini/Diesel | 42 | 42 |

‡ Mittaukset ISO 3832 mukaisesti. Mitat saattavat vaihdella mallista ja siihen asennetuista varusteista riippuen.

OHJAUS

| Järjestelmä | Sähkötoiminen ohjaustehostin (EPAS) |
| --- | --- |
| Kääntöympyrä (m) | 10.1 |

JARRUT

|  | Edessä | Takana |
| --- | --- | --- |
| Jarrut | Kaksipiiriset, hydraulisesti ohjatut diagonaalisella jaolla. Tuuletetut etujarrulevyt edessä, takana rummut. Elektronisesti ohjattu nelikanavainen ABS-jarrujärjestelmä elektronisella jarruvoiman jaolla (EBD) ja hätäjarruavustimella (EBA) |
| Levy-/rumpujarrulevyjen mitat (mm) | 258 x 23 levy | 200 x 30 rumpu |
| Jarrusatulan männän mitta (mm) | 54 | N/A |

MOOTTORI

|  |  | 1.0 litran EcoBoost (100 hv) PowerShift |
| --- | --- | --- |
| Moottorin tyyppi |  | Sylinterit 3 rivissä turboahdin, polttoaineen suoraruiskutus ja Ti-VCT |
| Iskutilavuus | cm3 | 999 |
| Sylinterin halkaisija | mm | 71.9 |
| Iskunpituus | mm | 82.0 |
| Puristussuhde |  | 10.0:1 |
| Suurin teho | hv (kW) | 100 (74) |
| -käyntinopeudella | rpm | 6000 |
| Suurin vääntö | Nm | 170 |
| -käyntinopeudella | rpm | 1400-4000 |
| Venttiilikoneisto |  | DOHC 4 venttiiliä/sylinteri, muuttuva nokka-akseleiden ajoitus |
| Sylinterit |  | Rivi-3 |
| Sylinterikansi |  | Valettua kevytmetalliseosta |
| Sylinteriryhmä |  | Valettua rautaa |
| Nokka-akselin käyttö |  | Matalakitkainen öljyvoideltu hammashihna jousitus- kuormitteisella kiristimillä |
| Kampiakseli |  | Valurautaa, 6 vastapainoa, 4 runkolaakeria |
| Moottorinohjaus |  | Bosch MED17, jossa CAN-Bus ja sylinterikohtainen nakutuksen valvonta. FGEC-ohjelmisto |
| Polttoaineen- suihkutus |  | Korkeapaine suoraruiskutus, jossa 6-reikäiset ruiskutussuuttimet |
| Päästötaso |  | Euro-taso 5 |
| Turboahdin |  | Continentalin matala vierintävastuksinen turboahdin |
| Voitelujärjestelmä |  | Elektronisesti ohjattu painevoitelujärjestelmä muuttuvatilavuuksisella öljypumpulla, joka tuo paremman polttoainetaloudellisuuden |
| Järj. tilavuus suodattimella | litraa | 4.1 |
| Jäähdytys-järjestelmä |  | Jaettu jäähdytysjärjestelmä kahdella termostaatilla |
| Järj. tilavuus lämmittimellä | litraa | 5.5 |
| Vaihteisto |  | PowerShift 6-vaihteinen kaksoiskytkin (DPS6) automaatti |
| Välityssuhteet |  |
|  |  | 6. vaihde 0.633 5. vaihde 0.804 4. vaihde 0.959 3. vaihde 1.436 2. vaihde 2.429 1.vaihde 4.182 Peruutus 3.508 Perävälitys 4.105 |

Huom: Ilmoitetut polttoaineen kulutusluvut ja CO2-päästöarvot on mitattu Euroopan komission direktiivin (EC) 715/2007 asettamien teknisten vaatimusten mukaisesti. Luvut voivat erota maailman muiden alueiden luvuista johtuen alueiden eri ajosykleistä ja säännöksistä.

Huom: Nämä tiedot perustuvat alustaviin määritelmiin ja olivat oikeita tämän dokumentin mennessä painoon. Ford kuitenkin parantaa jatkuvasti tuotteidensa laatua ja varaa oikeuden muuttaa edellä kuvattuja yksityiskohtia.

# # #

Ford Motor Company

Ford Motor Company on globaali autonvalmistaja, jonka pääkonttori sijaitsee Dearbornissa, Michiganissa ja jonka autoja valmistetaan tai myydään kaikissa kuudessa maanosassa. Yhtiössä työskentelee yhteensä noin 180 000 henkilöä ja sillä on 65 tehdasta eri puolilla maailmaa. Yhtiön automerkkejä ovat Ford ja Lincoln. Yhtiö tarjoaa myös rahoituspalveluita, joita varten on olemassa oma yhtiö, Ford Motor Credit Company. Lisätietoja Fordista ja sen tuotteista löytyy osoitteesta www.ford.com

Euroopan Ford valmistaa, myy ja huoltaa Ford-autoja 50 markkina-alueella. Sen palveluksessa työskentelee noin 47 000 henkilöä ja yhteisyritykset mukaan lukien noin 67 000 henkilöä. Ford Motor Credit Companyn lisäksi Euroopassa toimii myös Ford Customer Service Division sekä 22 tuotantolaitosta, joista 13 on Fordin enemmistöomistuksessa ja 9 yhteisomistuksessa muiden toimijoiden kanssa. Ensimmäiset Ford-autot tuotiin Eurooppaan vuonna 1903 - samana vuonna, jolloin Ford Motor Company perustettiin. Tuotanto Euroopassa aloitettiin vuonna 1911.

Lisätiedot: Riitta Salin Oy Ford Ab Puhelin : (90) 351 700 rsalin1@ford.com