| Dato | 8. december 2016 |
| --- | --- |
| Udgivelse | Omgående |
| Kontakt | Jette Grønberg, +45 3686 7910 |

Motorstarter med variabel hastighed – Eaton viser det nyeste konfigurationsniveau med CANopen

PowerXL DE11 giver nye anvendelsesmuligheder for energieffektivitet i mekaniske designs

SØBORG … Eaton udvider udbuddet af DE1 PowerXL-motorstartere med variabel hastighed med modellen DE11. Udover at  et Modbus bruger-interface følger med som standard samt muligheden for SmartWire DT, så giver det nye produktudvalg fra Power Management-virksomheden, Eaton, også mulighed for direkte forbindelse til CANopen. Det åbner for mange anvendelsesområder inden for mekanisk design og opfylder også ErP-direktivet på en enkel, effektiv og prisbillig måde.

Eaton vil med sine motorstartere med variabel hastighed give kunderne et alternativ, der giver dem mulighed for at beskytte og betjene deres motorer på en sikker og effektiv måde. Når det drejer sig om krav til effektivitet i eksempelvis pumper og ventilatorer, er en elektronisk variabel hastighedsstyring ofte nødvendig. Men i mange tilfælde er invertere ofte et ”overkill” i forhold til deres funktionalitet og kompleks betjening. Motorstartere er nemme at bruge, men med begrænset funktionalitet. Motorstarteren med variabel hastighed udfylder hullet mellem de to kategorier.

I lighed med DE1 muliggør DE11 variabel hastighedsstyring i applikationer op til 7,5 kW og fungerer som en kontakt  eller motorstarter med ligetil "out-of-the-box"-betjening, uden at det er nødvendigt at indstille parametre. I det nye DE11-konfigurationsniveau muliggør plug-in-terminering en vis grad af samling før brug, hvilket er tidsbesparende og effektivt for såvel maskinteknikere som tavlebyggere – men også en fordel i serieproduktion. Brugeren kan installere starteren vandret eller lodret. Da bredden af enheden svarer til en standardmotorstarter, er den drop-in kompatibel med simplere modeller. Det betyder også, at det er nemt at opgradere projekter.

Specifikke indstillinger frem for fabrikkens default-indstillinger er let. Brugeren kan benytte en universel, plug-in-konfigurationsmodel og foretage væsentlige brugerdefinerede justeringer af fabriksindstillingerne med en skruetrækker. Der kræves ikke tastatur, software eller manual. I sammenligning med traditionelle løsninger reducerer denne type konfiguration installationstiden med op mod 70 procent.

Med sit trip-fri design er anvendeligheden i top. Den nye motorstarter med variabel hastighed kan registrere regenerativ energi fra applikationen med en automatisk overvågning. Der er desuden en automatisk restart-funktion, DC-opbremsning, DC-biaskontrol i tilfælde af ubalance samt automatisk reduktion af switch-frekvensen ved høje belastninger eller temperaturer. Dertil kommer intern motor- og kortslutningsbeskyttelse og direkte motorbeskyttelse med termistorer. Starteren kan også bruges uden derating ved temperaturer op til 60° C.

Med sine enestående specifikationer vandt  PowerXL DE1 den tyske industripris "Industriepreis 2015" i kategorien ”Electrical Engineering”. Både DE1 og DE11 opfylder kravene til pumper og ventilatorer og også til en lang række andre formål, hvor der ikke tidligere ikke var nogen ideel eller kompakt løsning. Det omfatter stjerne-/trekantstart eller applikationer, hvor softstartere ikke er mulige, fordi applikationen ikke tillader en reduceret startfrekvens, og fordi en hård start giver en uønsket høj inrush-strøm. Desuden tilbyder den nye motorstarter med variabel hastighed også en løsning til det voksende antal applikationer med fast omdrejningstal, hvor der kræves andre frekvenser end lige netfrekvensen.

Hvis du vil vide mere om Eaton, kan du besøge www.eaton.eu/moem-ee. De seneste nyheder finder du ved at følge os på Twitter (@Eaton_EMEA) eller på LinkedIn (Eaton EMEA).

###

Om Eaton

Eatons elektrotekniske gren af koncernen er globalt førende med ekspertise inden for effektfordeling og strømkredsbeskyttelse, strømbeskyttelsesbackup, kontrol og automatisering, belysning og sikkerhed, løsninger til infrastruktur og ledningsføring, løsninger til barske og farlige miljøer samt projekt-support. Eaton er gennem sine globale løsninger i stand til at møde nutidens mest afgørende udfordringer inden for styring af elektrisk energi.

Eaton er en Power Management virksomhed, som omsatte for 20,9 milliarder dollars i 2015. Eaton leverer energieffektive løsninger, der hjælper kunderne med effektivt at styre elektrisk, hydraulisk og mekanisk energi på en mere effektiv, sikker og bæredygtig måde. Eaton har omkring 95.000 ansatte og sælger produkter til kunder i mere end 175 lande. Du kan finde flere oplysninger på www.eaton.dk.

###