Motor starter med snabbanslutningsteknik

Motor starters från Phoenix Contact´s CONTACTRON sortiment, vilka ger pålitlig omkoppling och reversering av motorerna, finns nu även med push-in anslutningsteknik. 

Med push-in anslutningar kan ledarna anslutas direkt, helt utan verktyg. Så snart ledaren pressas in öppnas kontaktfjädern automatiskt, ledaren kan också avlägsnas enkelt genom att trycka på en knapp. Knappen överför kraften till den inre kontaktfjädern, som öppnas till sitt maximala läge. Den orange färgen på knappen visar tydligt att det är den som ska tryckas in  vilket förhindrar att misstag görs.

CONTACTRON motor starter med hybridteknik från Phoenix Contact har funnits på marknaden flera år men är fortfarande revolutionerande då det på endast 22,5mm byggbredd inkluderas framkontaktor, backkontaktor, motorskydd samt nödstoppskontaktor. CONTACTRON finns i tre olika storlekar för motorer upp till 4kW. Modellerna med nödstroppskontaktor är godkända enligt SIL3 (IEC61508) och PLe (ISO 13849).