NY RAMSÅG FÖR STORA PLATTOR, KAKEL OCH KLINKER

Clipper lanserar en ny ramsåg med 650 mm kaplängd för kapning av större plattor, kakel och klinker.

Den nya ramsågen, som har beteckningen TR201 E, har extra stor kaplängd - 650 mm - vilket gör det möjligt att kapa 40 x 40 cm plattor diagonalt. Sågen har ett skärhuvud som är vinklingsbart 0˚ - 45˚. Skärhuvudet löper på en extra kraftig ram vilket ger stabil och exakt kapning. Vattentanken är löstagbar och försedd med avtappningsplugg vilket förenklar rengöring och tömning. Vattenpumpen är skyddad från kax vilket gör den effektiv och långlivad.

Den nya ramsågen har en stabil konstruktion och ger rak och exakt kapning enligt leverantören. Den är försedd med justerbart och låsbart anhåll vilket förenklar kapningen. TR201 E är avsedd för diamantklingor med högst 200 mm diameter, och har en maximal skärlängd på 650 mm. Det maximala kapdjupet är 35 mm vid 90° och 25 mm vid 45˚. Maskinen har en effekt på 900 W och är försedd med fällbara ben med hjul för enkel transport.

# Text boxes

Augusti 2010