Hammarö 2009-03-04

Press Release

Se produkterna på Elfack 4-8 maj

För mer information kontakta

Mericon Sverige AB

Bivägen 4

663 41 Hammarö

www.mericon.se

Tel: 054-522770

Kontakt: Jonas Kramer

Mobilt hydrauliskt arbetscenter

Ett nytt kompakt mobilt arbetscenter för massiva koppar- och aluminiumskenor samt flexibar.

Alla verktyg har separata hydraulcylindrar. Ingen montagetid för byte av verktyg, cylindrar eller slangar, endast en inställning på 4-vägsventilen. Ansluts till 230V uttag.

Detta kraftiga verktyg klarar kapning upp till 125x12mm skenor.

Bockning av 200x12mm skenor, med noggrannhet på 0,1grad.

Hålstansning av runda hål 6,5 – 20mm, samt ovala hål upp till 14x20mm.

Kapning av 120x12mm flexibar.

Alla verktyg finns att köpa separat för t.ex fast montage. I programmet ingår även div. tillbehör.

Mericon Sverige AB

-komponenter för strömfördelning, åskskydd & jordning