Pressmeddelande 2014-08-21

Ny standard kan överraska maskinbyggare

Den 1 november 2014 börjar en ny internationell standard för stömlfördelning att gälla. Den ställer nya krav på verifikationen. Vad som kan vara okänt för många är att den även gäller för enklare automationsskåp.

– När standarden först uppmärksammades var det av ställverksbyggare. Där har informationen stoppat upp. Men standarden IEC 61439 gäller även för fördelning scentraler och automationsskåp, betonar Jonas Dahlén, produktchef för strömfördelning på Rittal Scandinavian ab.

Standarden gäller för kopplingsutrustningar upp till 1000/1500 V AC/DC och beskriver krav och provningsmetoder för en kombination av olika produkter monterade i ett skåp. När standarden gäller ska konstruktionen vara verifierad, med en ”Design Verification”. Denna ersätter benämningen typkontrollerad (TTA) och innebär att det är helheten som ska bedömas för att kraven ska vara uppfyllda.

Färdig dokumentation

Verifikation av automationsskåp krävs, men verifikationen kan enkelt utföras om det används i grunden av standardiserade komponenter. Exempelvis uppfyller Rittals kapslingssystem standarden EN 62208 för tomma skåp. Det innebär att det finns omfattande verifikationer tillgängliga för kapslingen. Den behöver inte testas en gång till för exempelvis slagtålighet, brandbeständighet, korrosionsegenskaper, och motståndskraft mot uv-ljus. Det är tester som måste vara gjorda för att en kapsling ska klara standardkrav.

Svårt utan rätt beräkning

Utöver det standardiserade skåpet krävs även temperaturberäkning baserad på de effektförluster som kan förväntas från strömfördelningen. Detta är nödvändigt för att klara verifikationen enligt ny standard.

– Utan standardiserade skåp och beräkningsverktyg tror jag, att framför allt maskinbyggare kan hamna i kläm när den nya standarden börjar gälla, betonar Jonas Dahlén. Verktyg som hanterar nödvändiga beräkningar och som även kan leverera nödvändig dokumentation, är exempelvis vår RiTherm. Även Rittals Power Engineering-program version 6.2. ger stöd för standarden IEC 61439.

Handbok för nedladdning

Glöm inte att använda Rittals handbok som beskriver hur konstruktion och dokumentation ska hanteras enligt den nya standarden. Handboken är fri för nedladdning från företagets webbplats – www.rittal.se

För ytterligare information kontakta:
Jonas Dahlén, Scandinavian Product Manager Power Distribution

Tel. 076-647 37 59, e-post: jonas.dahlen@rittal.se

Rittal, som ingår i den tyska koncernen Friedhelm Loh Group är världsledande inom apparatskåpssystem för industriautomation och fysisk IT-säkerhet. På Rittal Scandinavian ab hanterar 90 medarbetare 6 000 artiklar och 3 000 kunder. Dessa betjänas från huvudkontoret i Ängelholm, kontoren i Stockholm och Göteborg samt dotterbolagen i Norge och Finland. 
Omsättningen 2013 uppgick till drygt 755 MSEK.