thermosystem™ rumstermostat med display

Elektronisk rumstermostat med display i trådbundet (EC D) respektive trådlöst (ICR D) utförande.

Designen är stilren med kontrasterande matta och blanka ytor. Den finns i två kulörer; vit och svart. Termostaten har ett tydligt gränssnitt och är enkel att använda.

Vidare har termostaten PID-reglering, en reglerteknik som säkerställer noggrannare reglering av rumstemperaturen. Det leder till energibesparing i jämförelse med standard reglerteknik (på/av).

Temperaturområdet är 5-30°C med möjlighet att låsa temperaturintervallet med en maximum- och en minimumtemperatur. Vid behov kan termostaten låsas. Kan t. ex. vara användbart i  offentliga lokaler.

Rumstermostaten har fyra olika driftlägen;
• Comfort

Rumstemperatur erhålls enligt inställt börvärde.

• ECO-läge

Energibesparande läge där det aktuella börvärdet sänks med ett inställt värde.

• Frysskyddsläge

Läge för underhållsvärme där temperaturens börvärde sänks till ett fast värde. Läget är energibesparande och säkerställer att systemet inte fryser. Det används lämpligtvis som semester- eller frånvaroläge, t. ex. i fritidshus.

• Standby-läge

Stänger av värmesystemet i termostatens zon.

Den trådbundna versionen (EC D) kan styra ställdon av både typen normalt öppen (NO) och normalt stängd (NC).

Till den trådlösa termostaten används vanliga AA-batterier.

Artikelnummer

Trådbunden (EC D) vit	67250

Trådbunden (EC D) svart	67251

Trådlös (ICR D) vit	67280

Trådlös (ICR D) svart	67281