# Text boxes

Saint-Gobain Abrasives AB

Teollisuustie 1, 33470 Ylöjärvi

Puhelin: 0400-535 984

Sähköposti: timo.sutinen@saint-gobain.com

Kotisivu: www.saint-gobain-abrasives.com

Flexovit lanseeraa uusia fiiberilaikkoja

Flexovit lanseeraa uuden fiiberilaikkasarjan metallin hiontaan. Uusien FX170 laikkojen hioma-aine on alumiinioksidia, minkä ansiosta aineenpoisto on hyvä ja laikkojen käyttöikä pitkä.

Uudet fiiberilaikat on tarkoitettu käytettäväksi kulmahiomakoneessa ja niitä on saatavilla halkaisijamitoilla 115, 125 ja 180 mm ja jyväkoossa 16 – 120. Valikoimaan kuuluu lisäksi nailonista valmistettuja tukilaikkoja kovuudella Medium ja Hard 5/8”- tai M14-kierteellä.

Fiiberilaikkoja käytetään tukilaikan kanssa kulmahiomakoneissa esimerkiksi raudan, teräksen ja ruostumattoman materiaalin työstöön. Flexovitin uusien fiiberilaikkojen FX170 hioma-aine on alumiinioksidia, jonka ansiosta käyttöalue metallinhionnassa on laaja. FX170 sopii erittäin hyvin teräksen, metalliseoksien, saumojen, levyjen ja valukappaleiden hiontaan. Laikan selän paksuus on jyvän koosta riippuen 0,8 tai 0,6 mm, mikä takaa laikan pitkän käyttöiän.

”Flexovitin uusilla fiiberilaikoilla on erittäin hyvä hinta/laatusuhde ja niillä voidaan metallin hionta suorittaa taloudellisesti”, kertoo Timo Sutinen, Saint-Gobain Abrasives AB:n Suomen myyntivastaava.

Katso myös  www.saint-gobain-abrasives.com

Huhtikuu 2014

Saint-Gobain Abrasives AB

Box 495 • 191 24  Sollentuna

Telefon 08-580 881 00 • Telefax 08-580 881 01

E-post sga.se@saint-gobain.com
Hemsida: www.saint-gobain-abrasives.com