Pressrelease från Weidmüller AB

Weidmüller KLBUE RC aktiv skärmklämma: Skärmanslutning i båda kabeländar, för första gången i större system utan störande jordströmmar . – Integrerat frekvensfilter leder tillförlitligt bort transienter och stoppar jordströmmar.

Skärmanslutningsklämman KLBUE RC från Weidmüller tillåter anslutning i båda kabeländar för användning inom t.ex. varvsindustri, järnvägsinfrastruktur, kraft- och processystem.

Med KLBUE RC löser Weidmüller problemet med att leda bort störningar så nära ledningsänden som möjligt. Normalt kan optimal störningsdämpning försvåras av olika jordpotentialer med åtföljande jordströmmar och kapacitans i kabeln. Med frekvensfiltret KLBUE RC i skärmklämman förhindras potentialavledning och därmed störande utjämningsströmmar i kabelskärmen. Högpassfiltret mellan skärmanslutningen och montageskenan filtrerar lågfrekvenssignaler och endast transienter leds effektivt bort. Frekvensfiltret har en resistor (1 MOhm) och en kondensator (100 nF).

KLBUE RC-serien finns med tre klämområden för att täcka ledardiametrar från 3 till 20 mm (3-8 mm, 4-13,5 mm och 10-20 mm). Montagefotstypen kan väljas för antingen TS35- eller TS32-skena. KLBUE RC-serien omfattar totalt sex varianter . Den nominella spänningen är 230 V AC och den kontinuerliga drifttemperaturen är -25° till +105° C.

Alla aktiva KLBUE RC skärmklämmor med det robusta plasthöljet (PA 66) är GL-testade (kurva 2a) med avseende på vibrationstålighet och uppfyller kraven för järnvägssystem och vindkraftverk. De kan även användas i mobila tillämpningar.

Den svart/silvergrå underdelen ger tillräckligt utrymme för att fästa en stor SM 27/8 självhäftande skylt. Det ergonomiskt utformade verktyget BTWZ KLBÜ förenklar montering och garanterar säker kontakt. Insexnyckeln IS 4 KG med T-handtag tillåter användaren att enkelt montera skärmklämman i olika lägen.

KLBUE RC-serien kan användas i alla system där kabeln är 100 meter eller längre och även omfattar känsliga styrsystem, till exempel i järnvägsinfrastruktur, varvsindustrin (kryssnings- och containerfartyg), processindustrin med avloppsreningssystem, raffinaderier och energisektorn inklusive transformatorstationer och kraftverk.

Bildtexter:

Bild 1

Weidmüller KLBUE RC aktiv skärmklämma : Skärmning i båda ledningsändar i omfattande system, utan störande utjämningsströmmar . Detalj: Frekvensfiltret i skärmklämman hindrar jordströmmen från att avledas via kabelskärmen.
Bild 20130709.jpg

Bild 2

Weidmüller KLBUE RC aktiv skärmklämma: Tre klämstorlekar (3-8 mm, 4-13,5 mm och 10-20 mm) för att passa till olika ledardiametrar och ge säker kontakt .
Bild 20130710.jpg

Bild 3

Weidmüller KLBUE RC aktiv skärmklämma: Ett högpassfilter mellan skärmanslutningen och montageskenan filtrerar lågfrekvenssignaler och endast riktiga störningar (transienter) leds effektivt bort.
Bild 20130711.jpg

Kontakt:

För mer information, kontakta

Martin Larsen, Field Support / Produktspecialist

Produktområde: Industriell Ethernet (passiva), SAI (passiva), Kretskortsplint, Plintar, Fotovoltaik

Telefon: 040-37 42 16

Email: martin.larsen@weidmuller.dk

Om Weidmüller:

Weidmüller – Partner inom Industrial Connectivity

Som erfarna experter hjälper vi våra kunder och partner över hela världen med produkter, lösningar och tjänster i industriell miljö för kraft, signal och data. Vi är bekanta med deras industrier och marknader och medvetna om kommande tekniska utmaningar. Därför utvecklar vi kontinuerligt innovativa, hållbara och praktiska lösningar för deras individuella behov. Tillsammans sätter vi standarder inom Industrial Connectivity.

Let's connect.

Weidmüller AB

Box 31025

200 49 MALMÖ

0771-43 00 44

kundservice@weidmuller.se

www.weidmuller.se