25.5.2016

Työseloste

Kiilto Kerafiber vedeneristeen ruiskutus korkeapaineruiskulla

Ruiskun vaatimukset:

Ruiskun tuotto: 	Vähintään 4-5 l/min

Ruiskun paine: 	Vähintään 170 bar

Suutin: 	Vähintään 0,017’’

Sopiva ruiskutusetäisyys: 	30-50 cm

Suuttimen koko ja kulma valitaan käytettävän työtavan mukaisesti.

Vedeneristystyöhön kuuluva pohjustus ja vahvikekankaiden asennus tehdään normaalin työohjeen mukaan.

Vedeneriste ruiskutetaan vähintään kahtena ruiskutuskertana. Ruiskutus voidaan suorittaa yhtäjaksoisesti ilman kerrosten välistä kuivumista, siten että sertifikaatin mukainen kalvonpaksuus saavutetaan. Seinät; 0,4 mm ja lattiat; 0,5 mm.

Kiilto Kerafiberin ruiskutus voidaan tehdä esim. Wagner PS 3.34 laitteella tai vastaavalla.

Wagner PS 3.34

- 1,955 kW / 230 V / 50 Hz

- tuotto 4,5 l/min

- max. suutinkoko 0,034"