Pressmeddelande 2014-04-10

En kapsling för extrema förhållanden

Rittal anpassar nu sitt singelskåp SE 8 för extrema förhållanden. Det har försetts med NEMA 4/4x skyddsklassning för den nordamerikanska marknaden.

Medan det ordinarie SE 8 skåpet som standard har skyddsklass NEMA 12, ger möjligheten med NEMA 4/4x-versionen ökat skydd mot vinddrivet damm, regn, vattenstänk och vattenstrålar, liksom från skador orsakade av extern isbildning. Elektriska och elektroniska produkter i skåpet skyddas därmed även under krävande förhållanden.

Tester garanterar funktionen

– Eftersom skåp från Rittal används under en mängd olika förhållanden i världen tillämpas högsta kvalitet, betonar Per Magnusson, produktchef för inkapslingar på Rittal Scandinavian ab. Tester för kapslingsklasser spelar en viktig roll. De utförs för att ta reda på i vilken utsträckning yttre påverkan såsom främmande föremål och vatten kan tränga in i skåp. Om inkapslingar ska användas utanför Europas gränser, till exempel i Nordamerika är de typiska IP-klassningarna, som utgör en integrerad del av chassispecifikationen i Europa, inte längre giltiga. Istället gäller klassificeringar enligt NEMA (National Electrical Manufacturers Association).

Rittals SE 8 skåp har UL, cUL och NEMA 12 (motsvarande IP55) godkännanden som standard. Detta är tillräckligt för de flesta tillämpningar. Med tillval NEMA 4 ​​för inkapslingar av stål och NEMA 4x klassningar för de rostfria skåpen, vilket ungefär motsvarar IP 66 , kan skåpen nu även användas i extrema applikationer, tack vare förbättrat damm- och vattenskydd.

Kontroll med vattenstråle

För att uppnå denna skyddsklassning har skåpet genomgått en besiktning inklusive ett test med vattenstrålar. Under detta test kontrolleras alla öppningsbara skåpsdelar med tätningar. En vattenstråle med ett flöde på över 240 liter per minut under en testperiod på 40 min/30 s (6 mm/s per tätningslängd) används. Det bekräftar att inget vatten kan tränga in i skåpet under jämförbara förhållanden. Dessutom innehåller testproceduren en kontroll av dammskydd, korrosionsbeständighet och skydd mot skador orsakade av yttre isbildning.

– Rittal har gjort ändringar i skåpen för att uppnå NEMA 4/4x klassningen. Därmed har dörren och baksidan förstärkts med en dörram och integrerats genom ett stycke golvplatta med en allsidig tätning i skåpets golvdel, förklarar Per Magnusson.

Självbärande konstruktion

SE 8 skåpen erbjuder hög stabilitet tack vare självbärande integrerad konstruktionsteknik, tak och sidor i ett svep med profilerat ramstycke.

Bakstycket kan skruvas bort för enkel åtkomst in i skåpet. Eftersom skåpprofilerna för invändig installation är identiska med de i Rittals globalt storsäljande TS 8 -serie, kan det omfattande TS 8-systemtillbehör enkelt monteras i SE 8.

Dammsäkert och spolskyddat

Skåpet, som även finns i rostfritt, uppfyller skyddsklasen IP 55 enligt EN 60529, NEMA 12. Som en säkerhetsdetalj har PC-skåpet automatisk potentialutjämning mellan hölje, baksida och bottenplåt. Denna möjliggörs genom speciella kontaktelement som vid montage trycks in i ytan och skapar en elektrisk förbindelse.

– Eftersom vi byggt PC-skåpet på vår standardiserade plattform för SE 8/TS 8 finns en betydande mängd tillbehör för inredning och klimatisering. Det ökar möjligheten att anpassa skåpet efter individuella behov samtidigt som installationskostnaderna minskar, konstaterar Per Magnusson.

För ytterligare information kontakta:
Per Magnusson, Scandinavian Product Manager Enclosure

Telefon 0431-44 26 22, Mobil 070-361 94 94

Rittal, som ingår i den tyska koncernen Friedhelm Loh Group är världsledande inom apparatskåpssystem för industriautomation och fysisk IT-säkerhet. På Rittal Scandinavian ab hanterar 90 medarbetare 6 000 artiklar och 3 000 kunder. Dessa betjänas från huvudkontoret i Ängelholm, kontoren i Stockholm och Göteborg samt dotterbolagen i Norge och Finland. 
Omsättningen 2011 uppgick till drygt 755 MSEK.