MULTI PC flistuggar producerar pelletsflis - vilket ger en finfördelad flis utan långa stickor.

# Pelletsflis - den nya energilösningen

Trejon presenterar ytterligare en flishuggsmodell i MULTI PC segmentet. Liksom de andra modellerna är PC770-P2 utrustad med den patenterade lösningen "totalsystemet" vilket ger pelletsflis utan långa stickor. Eldning med pelletsflis ger en driftsäker energiframställning där avbrott och störningar minimeras.

Tekniska data PC770-P2

Effektbehov:............................. 75 hk och uppåt

Dubbelt svänghjul:.................... 770 mm, 270 kg

Antal knivar:............................. 4 st

Inmatningsvalsar:...................... 2 st

Max. träddiameter:.................... 210 mm

Antistress/Varvtalsvakt:............. Standard

Pelletssåll:............................... 25 mm

Utblåsningsrör:......................... Vridbart 360 grader

Kapacitet:................................ upp till 15 m3/timme

Ca pris exkl. moms 154.900:-

För ytterligare produktinformation kontakta:

Henrik Johansson, Trejon Supportecenter i Vännäsby, tfn 0935-399 00

Kontakta Anna-Clara Fridén för högupplösta bilder, tel. 0935-399 13

E-post: anna-clara.friden@trejon.se

# Text boxes

MULTI PC flistuggar ger sk. pelletsflis - fritt från stickor och kvistar.

- På grund av stor efterfrågan introducerar vi ytterligare en MULTI PC flistugg på marknaden, modell PC770-P2, meddelar Henrik Johansson marknadsansvarig på Trejon. Med dagens stigande energipriser ser vi ett behov av alternativ till traditionell vedeldning och pellets, och då passar våra flishuggar optimalt, fortsätter Henrik Johansson.

-Det unika med dessa flistuggar är totalysstemet som ger pelletsflis utan långa stickor, säger Henrik Johansson och fortsätter. Tekniken som är patenterad bygger på ett såll i maskinens rotorhus. Den dubbla rotorn med vingar och 4 knivar skär/klipper sönder flisor som är för stora för att gå igenom sållet. När flisen är tillräckligt liten blåses den igenom sållet och ut genom utblåsningsröret. Sållet kan anpassas efter önskad flisstorlek.

"Totalsystemet" är en patenterad lösning som bygger på såll i rotorhuset.

Modell PC770-P2 har ett svänghjul på 770 mm och klarar träd med en maxdiameter på 21 cm. Maskinen är med pelletssåll 25 mm prissatt till 154.900:- exkl. moms. Antistressystem/varvtalsvakt är standard.

Systermodellen PC942-P/PI mottog 2008 priset för bästa nyhet under Agromek, Danmark, för "totalsystemet".

MULTI PC flishuggar finns i flera modeller och storlekar; traktordrivna eller med eget hydraulsystem, manuell matning eller kranmatning samt kranförberedda.