ford FOCUS ST

SUORITUSKYKY JA TALOUDELLISUUS

|  |  |  | Polttoaineen kulutus l/100 km ØØ | Suorituskyky Ø |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moottori | Suurin teho (hv) | CO2-päästöt (g/km) | Kaupunki | Maantie | Yhdistetty | Huippunopeus km/h | Kiihtyvyys 0-100 km/h (sek.) | Kiihtyvyys 50-100 km/h (sek.)* |
| 2.0 EcoBoost 5-ovinen | 250 | 158 | TBC** | TBC** | 6.8 | 248 | 6.5 | 5.5 |
| 2.0 EcoBoost Wagon | 250 | 158 | TBC** | TBC** | 6.8 | 248 | 6.7 | 5.7 |
| 2.0 TDCi 5-ovinen | 185 | 114 | TBC** | TBC** | 4.4 | 217 | 8.1 | 6.9 |
| 2.0 TDCi Wagon | 185 | 114 | TBC** | TBC** | 4.4 | 217 | 8.1 | 7.1 |

*4-vaihteella. **Katsastustietoja ei vielä saatavilla. ØFordin testaama. ØØ Ilmoitetut polttoaineen kulutusluvut ja CO2-päästöarvot on mitattu Euroopan komission direktiivien (EC) 715/2007 ja (EC) 692/2008 asettamien teknisten vaatimusten mukaisesti. Polttoaineen kulutus ja CO2-päästöt on määritelty ajoneuvotyypin, ei yksittäisen auton mukaan. Käytetty testaustapa mahdollistaa vertailtavuuden eri autotyyppien ja valmistajien välillä. Polttoainetehokkuuden lisäksi ajokäyttäytymisellä sekä muilla ei-teknisillä asioilla on vaikutusta auton polttoaineen kulutuksen ja CO2-päästöjen määrittämiseen.

PAINOT JA MITAT

|  | Oma-paino (kg)# | Koko-nais-paino (kg) | Suurin katto-kuorma (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 EcoBoost 5-ovinen | 1437 | 2025 | 75 |
| 2.0 EcoBoost Wagon | 1461 | 2025 | 75 |
| 2.0 TDCi 5-ovinen | 1464 | 2025 | 75 |
| 2.0 TDCi Wagon | 1488 | 2025 | 75 |

# Kevyin omapaino täysin nestemäärin ja 90 % polttoainemäärällä huomioiden kuljettajan painon 75 kg; tuotannon poikkeamavarauksin ja riippuen muun muassa autoon asennetuista valinnais- ja lisävarusteista.

MITAT: 5-OVINEN MALLI

| Kokonaispituus | 4362 |
| --- | --- |
| Kokonaisleveys peileillä/peilit taitettuna /ilman peilejä | 2010/1858/1823 |
| Kokonaiskorkeus – kuormaamaton (normirenkailla) | 1471 |
| Akseliväli (mm) | 2648 |
| Raideväli edessä minimi/maksimi rengas- ja vannepoikkeamasta riippuen (mm) | 1550-1560 |
| Raideväli takana minimi/maksimi rengas- ja vannepoikkeamasta riippuen (mm) | 1534-1544 |
| Tavaratilan vetoisuus (litraa) |
| 5-istuimella (pakattuna tavaratilan suojaverhoon) | 316 - 363 |
| 2-istuimella (pakattuna tavaratilan kattoon) | 1215 - 1262 |
| Tavaratilan mitat(mm) |
| Tavaratilan lastauskorkeus | 616 |
| Tavaratilan lastausleveys | 996 |
| Tavaratilan sisäkorkeus (kattoon/tavaratilan suojaverhoon) | 827/529 |
| Tavaratilan leveys pyöräkoteloiden kohdalla | 1029 |
| Tavaratilan pituus lattiatasolla takaistuimiin | 935 |
| Tavaratilan pituus etuistuimiin | 1569 |
| Lastauskynnyksestä korkeus maasta (kuormaamaton) | 697 |
| Polttoainetankki (litraa) |
| Bensiini (l) | 62 |
| Diesel (l) | 60 |
| Sisätilat edessä (mm) |
| Jalkatila (suurin keskikorkeus istuimen ollessa taka-asennossa) | 1094 |
| Hartiatila | 1411 |
| Sisätilat takana (mm) |
| Pääntila (ilman kattoikkunaa / kattoikkunalla) | 963/962 |
| Jalkatila (etuistuin SAE standardin mukaisessa 95 % asennossa) | 848 |
| Hartiatila | 1336 |

‡ Mittaukset ISO 3832 mukaisesti. Mitat saattavat vaihdella mallista ja siihen asennetuista varusteista riippuen.

MITAT: WAGON MALLI

| Kokonaispituus | 4563 |
| --- | --- |
| Kokonaisleveys peileillä/peilit taitettuna/ilman peilejä | 2010/1858/1823 |
| Kokonaiskorkeus – kuormaamaton (normirenkailla) | 1486 |
| Akseliväli (mm) | 2648 |
| Raideväli edessä minimi/maksimi rengas- ja vannepoikkeamasta riippuen (mm) | 1550-1560 |
| Raideväli takana minimi/maksimi rengas- ja vannepoikkeamasta riippuen (mm) | 1534-1544 |
| Tavaratilan vetoisuus (litraa) |
| 5-istuimella (pakattuna tavaratilan suojaverhoon) | 476 - 490 |
| 2-istuimella (pakattuna tavaratilan kattoon) | 1502 - 1516 |
| Tavaratilan mitat (mm) |
| Tavaratilan lastauskorkeus | 759 |
| Tavaratilan lastausleveys | 1097 |
| Tavaratilan sisäkorkeus (kattoon/tavaratilan suojaverhoon) | 873/458 |
| Tavaratilan leveys pyöräkoteloiden kohdalla | 1149 |
| Tavaratilan pituus lattiatasolla takaistuimiin | 1023 |
| Tavaratilan pituus etuistuimiin | 1670 |
| Lift over height at curb load condition (kuormaamaton) | 582 |
| Polttoainetankki (litraa) |
| Bensiini (l) | 62 |
| Diesel (l) | 60 |
| Sisätilat edessä(mm) |
| Jalkatila (suurin keskikorkeus istuimen ollessa taka-asennossa) | 1094 |
| Hartiatila | 1411 |
| Sisätilat takana (mm) |
| Pääntila | 1000 |
| Jalkatila (nominal with front seat in 95% SAE position) | 848 |
| Hartiatila | 1336 |

OHJAUS JA JOUSITUS

| Järjestelmä | Sähkötoiminen ohjaustehostin (EPAS) |
| --- | --- |
| Kääntöympyrä (m) | 12.0 renkaasta; 12.4 korin reunasta |
| Ohjauspyörän kierrokset | 1.8 |

ALUSTA

| Etujousitus | MacPherson joustintuet epäkeskeisesti sijoitetuilla jousilla |
| --- | --- |
| Takajousitus | SLA erillisjousitettu taka-akselisto |

JARRUT

|  | Edessä | Takana |
| --- | --- | --- |
| Jarrut | FN kelluva jarrusatula | Integroitu seisontajarru, kelluva jarrusatula |
| Jarrulevyjen halkaisija (mm) | 320 x 25mm | 271 x 11 |
| Jarrusatulan männän halkaisija (mm) | 57 | 37 |

VANTEET JA RENKAAT

|  | Vanteet | Renkaat |
| --- | --- | --- |
| Vakio | 8.5 x 18 ST -kevytmetalli | Goodyear Eagle F1 235/40 R18 |
| Valinnaisvaruste | 8 x 19 ST -kevytmetalli | Michelin Sport Pilot 3 235/35 R19 |

MOOTTORIN TIEDOT

|  |  | 2.0 litran EcoBoost | 2.0 litran TDCi |
| --- | --- | --- | --- |
| Moottorin tyyppi |  | Sylinterit 4 rivissä, turboahdin | Sylinterit 4 rivissä, turboahdin |
| Iskutilavuus | cm3 | 2000 | 1997 |
| Sylinterin halkaisija | mm | 87.5 | 85.0 |
| Iskunpituus | mm | 83.1 | 88.0 |
| Puristussuhde |  | 9.3:1 | 16.7:1 |
| Suurin teho | hv (kW) | 250PS (184) | 185 (136) |
|  | at rpm | 5,500 | 3,500 |
| Suurin vääntö | Nm | 360 | 400 |
|  | at rpm | 2000-4500 | 2000-2750 |
| Venttiiliko-neisto |  | DOHC 4 venttiiliä / sylinteri | DOHC 4 venttiiliä / sylinteri |
| Sylinterit |  | 4 rivissä | 4 rivissä |
| Sylinterikansi |  | Valettua kevytmetalliseosta | Valettua kevytmetalliseosta |
| Sylinteriryhmä |  | Valettua kevytmetalliseosta | Valurautaa |
| Nokka-akselin käyttö |  | Kaksi muuttava ajoitteista nokka-akselia (Ti-VCT) | Hammashihna (kampiakselilta imunokka-akselille) jousituskuormitteisella kiristimellä; Imunokka-akselilta pakonokka-akselille ketju hydraulisella kiristimellä |
| Kampiakseli |  | Valurautaa, 8 vastapainoa, 5 runkolaakeria | Valettua terästä, 4 vastapainoa, 5 runkolaakeria |
| Moottorin ohjaus |  | Bosch MEDG17-I4 | Fordin yhteispaineruiskutuksen ohjausjärjestelmä |
| Polttoaineen suihkutus |  | Korkeapaine suoraruiskutus; ruiskutuspaine 150 baaria | Yhteispaineruiskutus; ruiskutuspaine 2000 baaria; 7-reikäiset solenoidisuuttimet |
| Päästöjen valvonta |  | 3-tie katalysaattori | Hapetuskatalysaattori, vesijäähdytteinen EGR ja nokihiukkassuodatin cDPF |
| Päästötaso |  | Euro-taso 6 | Euro-taso 6 |
| Turboahdin |  | Borg Warner kiinteä geometrinen turboahdin | Borg Warner muuttuva geometrinen turboahdin |
| Voitelu-järjestelmä |  | Painevoitelujärjestelmä mekaanisella öljypumpulla | Painevoitelujärjestelmä elektronisesti ohjatulla muuttuvatilavuuksisella öljypumpulla |
| Järjestelmä tilavuus suodattimella | litraa | 5.4 | 5.5 |
| Jäähdytys- järjestelmä |  | Vesipumppu termostaatilla ja venttiileillä, termostaatti ohjattu lämmönohjaus hallintajärjestelmä | Vesipumppu termostaatilla ja venttiileillä, termostaatti ohjattu lämmönohjaus hallintajärjestelmä |
| Järjestelmän tilavuus lämmittimellä | litraa | 6.45 | 6.3 |
| Vaihteisto |  | MMT6 6-nopeuksinen manuaali | MMT6 6-nopeuksinen manuaali |
| Välityssuhteet |  |  |
|  |  | 1: 3.231 x 4.063 2: 1.952 x 4.063 3: 1.321 x 4.063 4: 1.029 x 4.063 5: 1.129 x 2.955 6: 0.943 x 2.955 R: (1.423 x 3.231) x 2.955 | 1: 3.583 x 3.81 2: 1.952 x 3.81 3: 1.241 x 3.81 4: 0.868 x 3.81 5: 0.943 x 2.773 6: 0.789 x 2.773 R: (1.413 x 3.583) x 2.773 |

Huom: Ilmoitetut polttoaineen kulutusluvut ja CO2-päästöarvot on mitattu Euroopan komission direktiivien (EC) 715/2007. Luvut voivat erota maailman muiden alueiden luvuista johtuen alueiden eri ajosykleistä ja säännöksistä.

Huom: Nämä tiedot perustuvat alustaviin määritelmiin ja olivat oikeita tämän dokumentin mennessä painoon. Ford kuitenkin parantaa jatkuvasti tuotteidensa laatua ja varaa oikeuden muuttaa edellä kuvattuja yksityiskohtia.

# # #

Ford Motor Company

Ford Motor Company on globaali autonvalmistaja, jonka pääkonttori sijaitsee Dearbornissa, Michiganissa ja jonka autoja myydään kaikissa kuudessa maanosassa. Yhtiössä työskentelee noin 183 000 henkilöä ja sillä on 65 tehdasta eri puolilla maailmaa. Yhtiön automerkkejä ovat Ford ja Lincoln. Yhtiö tarjoaa myös rahoituspalveluita, joita varten on olemassa oma yhtiö, Ford Motor Credit Company. Lisätietoja Fordista ja sen tuotteista löytyy osoitteesta www.corporate.ford.com

Euroopan Ford valmistaa, myy ja huoltaa Ford-autoja 50 markkina-alueella. Sen palveluksessa työskentelee noin 47 000 henkilöä ja yhteisyritykset mukaan lukien noin 67 000 henkilöä. Euroopassa toimii myös Ford Motor Credit Company ja Ford Customer Service Division sekä 22 tuotantolaitosta, joista 13 Ford omistaa kokonaan tai on enemmistöomistaja ja 9 on yhteisomistuksessa muiden toimijoiden kanssa. Ensimmäiset Ford-autot tuotiin Eurooppaan vuonna 1903 – samana vuonna, jolloin Ford Motor Company perustettiin. Tuotanto Euroopassa aloitettiin vuonna 1911.

Lisätiedot: 	Riitta Salin

Oy Ford Ab

010 3447 123

rsalin1@ford.com