Pressmeddelande 2016-09-14

Energieffektivt kylaggregat för mindre IT-tillämpningar

Rittal lanserar ett nytt energieffektivt kylaggregat för mindre IT-installationer. Nya LCU DX är konstruerat för miljöer med förlusteffekter från 1-6,5 kW och kompletterar Rittals redan breda sortiment av IT-produkter.

LCU DX (Liquid Cooling Unit Direct Expansion) är avsett för installation i TS IT rack eller i Rittal Micro Data Center och finns tillgängligt i två effektklasser, 3 kW och 6,5 KW. Varje storlek har även en redundant version.

Platsbesparande och tyst

LCU DX-lösningen består av en inre enhet med varvtalsreglerade EC-fläktar (borstlösa DC-motorer), samt en inverterstyrd kompressor för utomhusbruk. Den interna enheten är platsbesparande installerad på sidan i en 800 mm bred TS IT kapsling eller i Micro Data Center.

Kylningen stöder den klassiska "framsida till baksida" luftstyrningen av 19”-installationer. Kall luft blåses framför utrustningen och sugs in av fläktarna till den bakre delen. Den uppvärmda luften leds sedan genom värmeväxlaren för återkylning Lösningen, med en inre och en yttre enhet, innebär att serverrummet slipper både spillvärme och buller.

Alltid perfekt anpassad till värmekällan

Med hjälp av den inverterstyrda kompressorn håller kylaggregatet temperaturen så gott som konstant på inkommande serverluft. Temperaturdifferensen är endast omkring två grader Kelvin. Administratören anger helt enkelt börvärdet för temperaturen via en styrkomponent monterad i racket.

Den ständiga anpassningen av kyleffekt efter värmeförlust i racket optimerar energiförbrukningen och reducerar kostnaderna för IT-verksamheten.

Redundans för extra säkerhet

Den redundanta versionen har två externa enheter och en intern enhet som innehåller en värmeväxlare med två kylkretsar, två nätaggregat och två separata reglersystem. Det ökar säkerheten i IT-miljöer som behöver köras dygnet runt. Alla felsignaler överförs direkt till Rittal CMC III övervakningssystem.

För högre kyleffekt

LCU DX konsoliderar Rittals sortiment av kylaggregat för lägre effekter. Vid behov av högre kyleffekt, erbjuder Rittal kylaggregat från exempelvis LCP CW eller DX-serierna med kyleffekt på upp till 50 kW per rack.

För ytterligare information kontakta:

Olof Tambour, Scandinavian Product Manager IT Infrastructure

Telefon 0431-44 26 00, mobil 072-385 16 46, e-post: olof.tambour@rittal.se

Rittal, som ingår i den tyska koncernen Friedhelm Loh Group är världsledande inom apparatskåpssystem för industriautomation och fysisk IT-säkerhet. På Rittal i skandinavien hanterar 120 medarbetare 5000 artiklar och 
6000 kunder. Dessa betjänas från svenska huvudkontoret i Ängelholm, kontoren i Stockholm, Göteborg samt från de norska och danska kontoren i Ski och Köpenhamn. Omsättningen 2015 uppgick till drygt 552 MSEK.