## Slide 1: Der Ford Ranger Lieferprogramm AUSSTATTUNG Technische Daten
Notes: uf den ersten Final Drive

## Slide 3: RANGER – ÜBERSICHT
  Lieferprogramm
  Serienausstattung
  Sicherheitsausstattung
  Infotainment
  Technik: Karosserie und Fahrwerk
  Technik: Kraftübertragung
  Technische Daten und Tabellen
  Motordaten
  Getriebeübersetzung
  Abmessungen
  Räder und Bereifung
  Fahrleistungen
  Gewichte
  Versicherungseinstufung
  Service und Garantie
  Seite
  4 - 6
  7 - 10
  11
  12
  13
  14
  15 - 22
  23
  24 - 25
Notes: Vehicle Engineering Manager: Stefan Presser, 7039181

## Slide 4: RANGER – LIEFERPROGRAMM
Einzelkabine, 2 Türen – 2 Sitze
Getriebe
Modelle
XL | ü | ü
XLT | - | -
Limited | - | -
Wildtrak | - | -
Raptor | - | -
– = nicht lieferbar | ü = lieferbar | 
Typ |  | 2,0 l EcoBlue- Diesel Allradantrieb 4x4 (zuschaltbar) Nutzlast 1,2 t | 2,0 l EcoBlue- Diesel Allradantrieb 4x4 (zuschaltbar) Nutzlast 1,1 t
Leistung | kW | 96 | 125
 | PS | 130 | 170
Abgasnorm |  | Euro 6c | Euro 6c
6-Gang-Schaltgetriebe | ü | ü
Notes: 22.01.19 laut Preisliste
C-Car Marketing: Patrick Begaud, 7038139
C520 Marketing: Olaf Reilbach, 7036415

## Slide 5: RANGER – LIEFERPROGRAMM
Getriebe
Modelle
XL | ü | - | -
XLT | - | ü | -
Limited | - | ü | ü
Wildtrak | - | ü | ü
Raptor | - | - | -
– = nicht lieferbar | ü = lieferbar |  | 
Typ |  | 2,0 l EcoBlue-Diesel Allradantrieb 4x4 (zuschaltbar) Nutzlast 1,1 t | 2,0 l EcoBlue-Diesel Allradantrieb 4x4 (zuschaltbar) Nutzlast 1,1 t | 2,0 l EcoBlue- Diesel Allradantrieb 4x4 (zuschaltbar) Nutzlast 1,1 t
Leistung | kW | 96 | 125 | 156
 | PS | 130 | 170 | 213
Abgasnorm |  | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c
6-Gang-Schaltgetriebe | ü | ü | ü
6-Gang-Automatikgetriebe | - | - | -
10-Gang-Automatikgetriebe | - | ü | ü
Superkabine, 2 Doppelflügeltüren – 2+2 Sitze

## Slide 6: RANGER – LIEFERPROGRAMM
Getriebe
Modelle
XL | ü | ü | ü
XLT | - | ü | -
Limited | - | ü | ü
Wildtrak | - | ü | ü
Raptor | - | - | ü
– = nicht lieferbar | ü = lieferbar |  | 
Typ |  | 2,0 l EcoBlue- Diesel Allradantrieb 4x4 (zuschaltbar) Nutzlast 1,2 t | 2,0 l EcoBlue- Diesel Allradantrieb 4x4 (zuschaltbar) Nutzlast 1,0 t | 2,0 l EcoBlue- Diesel Allradantrieb 4x4 (zuschaltbar) Nutzlast 1,0 t
Leistung | kW | 96 | 125 | 156
 | PS | 130 | 170 | 213
Abgasnorm |  | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c
6-Gang-Schaltgetriebe | ü | ü | ü
6-Gang Automatikgetriebe | - | - | -
10-Gang Automatikgetriebe | - | ü | ü
Doppelkabine, 4 Türen – 5 Sitze

## Slide 7: RANGER – SERIENAUSSTATTUNG
XL
12-Volt-Anschlüsse, zwei vorne, einer im Fond (für Extra- und Doppelkabine)
Antiblockier-Bremssystem (ABS)
Audiosystem 43: Audiosystem mit digitalem Radioempfang DAB, USB-Anschluss, Bluetooth-Schnittstelle und vier Lautsprechern
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
Berganfahr-Assistent
Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Traktionskontrolle
Fensterheber, elektrisch
Fahrersitz, manuell einstellbar
Ford Easy Fuel (Komfort-Tankverschluss und Fehlbetankungsschutz)
Heckscheibe, beheizbar
Tempomat mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer
Ford Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System):
  Front- und Seiten-Airbag für Fahrer und Beifahrer
  Knie-Airbag für Fahrer
  Kopf-Airbags oberhalb der Seitenfenster (bei Extra- und Doppelkabine auch für die beiden äußeren Fondsitze)
  Sicherheitsgurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorne
  3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen (bei Doppelkabine vorne höhenverstellbar)
Klimaanlage, manuell
Mittelkonsole vorne mit Armauflage und Staufach
Reserverad: Stahlfelge
Servolenkung, elektro-mechanisch (EPAS – Electric Power Assisted Steering)
Start-Stopp-System
Stoßfänger vorne in Wagenfarbe lackiert
Überrollschutz (ROM)
Zentral-/ Doppelverriegelung mit Fernbedienung
16-Zoll-Stahlräder mit 255/70 R 16-Reifen

## Slide 8: RANGER – SERIENAUSSTATTUNG
XLT
zusätzlich zur XL-Ausstattung
Audiosystem 61: Audiosystem CD inklusive sprachsteuerbares Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen (20,3 cm Bildschirmdiagonale), u.a. mit digitalem Radioempfang DAB, USB-Anschluss, Bluetooth-Schnittstelle, sechs Lautsprecher
Außenspiegel, elektrisch anklappbar
Außenspiegel, Kühlergrill und Türgriffe (außen/innen) mit Chrom-Dekor
Frontscheibe, beheizbar
Heckklappenschloss, elektrisch
Innenspiegel, automatisch abblendbar
Laderaumschutzwanne, innenliegende Verzurrösen inklusive 12-Volt-Anschluss auf Pritsche (Doppelkabine)
Lederlenkrad und Lederschaltknauf
Nebelscheinwerfer
Reifendruckkontrollsystem
Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor
Seitenschwellerschutz mit glänzender Einlage
16-Zoll-Leichtmetallräder mit 255/70 R 16-Reifen

## Slide 9: RANGER – SERIENAUSSTATTUNG
Limited
zusätzlich zur XLT-Ausstattung
Audiosystem 84: Audiosystem CD inklusive sprachsteuerbares Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen (20,3 cm Bildschirm-Diagonale), Bluetooth-Schnittstelle
Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten und Umfeld-Beleuchtung
Diebstahl-Alarmanlage
Fahrersitz, 8fach elektrisch einstellbar (Doppelkabine)
Keyless Entry
Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle, getrennt regelbar (2-Zonen-Klimaautomatik)
Leder-Sitzbezüge
Park-Pilot-System vorne und hinten
Rückfahrkamera
Scheinwerfer, Xenon, inklusive Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer (LED)
Spannungskonverter 230 Volt
Sportbügel (mit integrierter dritter Bremsleuchte) auf Ladepritsche im „Rundrohr“-Design, verchromt
Stoßfänger hinten, Stahl, teilverchromt, mit Trittstufe
Verzurrschienen, C-Profile an der Pritsche
Vordersitze, beheizbar
Wärmeschutzverglasung, niedriger Tönungsgrad
17-Zoll-Leichtmetallräder mit 265/65 R 17-Reifen
Wildtrak
zusätzlich zur Limited-Ausstattung
Ambiente-Beleuchtung
Audiosystem 129: Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen
Außenspiegel im „Sport“-Dekor
Dachreling im Aluminium-Dekor
Laderaum-Sport-Reling
Sperrdifferenzial hinten
Sportbügel (mit integrierter dritter Bremsleuchte) auf Ladepritsche, aerodynamisch geformt, aus schwarzem Verbundwerkstoff
Teil-Lederausstattung mit orangen Ziernähten und Sitzwangen in schwarzem Leder
18-Zoll-Leichtmetallräder mit 265/60 R 18-Reifen

## Slide 10: RANGER – SERIENAUSSTATTUNG
Raptor
zusätzlich zur / abweichend von der Limited-Ausstattung
Audiosystem 129: Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 mit AppLink und Touchscreen
Anhängevorrichtung
Außenspiegel, schwarz lackiert
Dachhimmel, schwarz
Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung
Fahrersitz 8fach elektrisch einstellbar
Kühlergrill, schwarz
Laderaumrollo, abschließbar
Leder-Sitzbezüge
„Performance“-Radaufhängung
Premium-Teppichfußmatten
Sperrdifferential hinten inklusive Unterbodenschutz
Sportbügel (mit integrierter dritter Bremsleuchte) auf Ladepritsche, aerodynamisch
Stoßfänger, schwarz lackiert, hinten mit Farb-Akzent
Trittstufen, schwarz
17,5-Zoll-Leichtmetallräder „Style 2“ mit 285/70 R 17-Reifen (BF Goodrich All-Terrain)

## Slide 11: RANGER – SicherheiT und Komfort
Sicherheitsausstattung
Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)
Dritte Bremsleuchte (bei Limited, Wildtrak und Raptor in den Sportbügel integriert)
Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) mit Berganfahr-Assistent, Überrollschutz, Traktionskontrolle, Bergabfahrkontrolle und adaptiver Lastkontrolle sowie Anhängerstabilisierung
Ford Easy Fuel (Komfort-Tankverschluss und Fehlbetankungsschutz)
Ford Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System)
  Front- und Seiten-Airbag für Fahrer und Beifahrer
  Knie-Airbag für Fahrer
  Kopf-Airbags, oberhalb der Seitenfenster (bei Extra- und Doppelkabine auch für die beiden äußeren Fondsitze)
  Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer vorne
  3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen (bei Doppelkabine vorne höhenverstellbar)
Freilaufnaben, fernbetätigt
Tempomat, inklusive Auffahrwarn-Assistent, intelligenter Geschwindigkeits-Assistent mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer, Fahrspurhalte-Assistent und Verkehrsschild-Erkennungssystem
ISOFIX-Halterungen im Fond (Doppelkabine)
Nebelscheinwerfer
Notbremslicht (pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen)
Notruf-Assistent (wenn Airbag auslöst); ist serienmäßiger Bestandteil von Ford SYNC 3
Park-Pilot-System vorne (Limited und Wildtrak)
Park-Pilot-System hinten (Limited, Wildtrak und Raptor)
Reifendruckkontrollsystem (XLT, Limited und Wildtrak)
Rückfahrkamera mit Bildanzeige im Multifunktionsdisplay (Limited, Wildtrak und Raptor)
Seitenaufprallschutz und Seitentürverstärkung
Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor (ab Ausstattung XLT)
Servolenkung, elektro-mechanisch (EPAS)
Sicherheits-Brems-Assistent (Emergency Brake Assist EBA)
Start-Stopp-System (nicht für Raptor)
Tagfahrlicht
Tür-Kindersicherung an hinteren Seitentüren (Doppelkabine)
Warnton für nicht-angelegten Fahrer- und Beifahrer-Sicherheitsgurt

## Slide 12: RANGER – Infotainment
Infotainment-Beispiel: Audiosystem 129, (Serie für Wildtrak und Raptor)
Audiosystem CD inklusive Ford SYNC 3 mit AppLink und 8-Zoll-Touchscreen sowie mit Ford-Navigationssystem
  Radio-Player, 2 USB-Anschlüsse zur Einbindung von USB-Speichermedien, 6 Lautsprecher und Lenkrad-Fernbedienung
  20,3-Zentimeter-Bildschirmdiagonale (farbig / hochauflösend)
  Bluetooth-Freisprecheinrichtung und -Audiostreaming
  14 verschiedene Sprachen, grafisch und akustisch
  Erweiterte Sprachsteuerung
  SMS-Vorlesefunktion mit Anzeige im Display sowie SMS-Versandfunktion
  Nutzung von Smartphone Apps über AppLink, Android Auto und Apple CarPlay
  Notruf-Assistent
  Navigationssystem:
  Zielführung akustisch und optisch, dynamische Navigation mit erweitertem Verkehrsinformationssystem (TMCpro), Fahrspur-Empfehlung, Straßenkarte für Europa
  Verkehrsinformationen zur dynamischen Routenführung mit FordPassConnect Live Traffic (optional) oder per Radioempfang (FM: TMC pro) oder DAB (i.V.m. DAB-Radio)
    Erweiterte Sprachsteuerung [Zieleingabe und „POI“-Suche (Point Of Interest) per Sprachbefehl]
    Detaillierte Visualisierung (3D-Darstellung von Straßenkreuzungen, Abbiegungen und Sehenswürdigkeiten)
    Michelin-Reiseführer für Europa (detaillierte Informationen zu Hotels, Restaurants und Sehenswürdigkeiten)
  Digitaler Radioempfang DAB

## Slide 13: RANGER – Technik
Karosserie
Karosserie-Struktur: Computeroptimierte, besonders verwindungssteife Ganzstahl-Karosserie
Korrosionsschutz: 24-stufiges Lack- und Karosserie-Schutzprogramm mit sorgfältiger Zinkgrundierung aller Stahl-Elemente; Versiegelung des Decklacks; sorgfältig gestaltete Einlassöffnungen garantieren im Phosphatbad die Zirkulation von Rostschutz-Emulsionen auch in geschlossenen Profilen. PVC- und Wachs-Unterboden- und Steinschlagschutz; dicker PVC-Schutz für Flansche; vordere Radlauf-Innenverkleidungen aus Kunststoff, hintere aus Textilgewebe. Stoßschutz für Ladekante und Einstiegsleisten.
Fahrwerk
Vorderachse: Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen mit versetzter Schraubenfeder-/ Gasdruck-Stoßdämpferkombination, hydraulischer Zug- Anschlagdämpfer, untere achsparallele Dreiecks-Querlenker mit optimierten vorderen Lagerbuchsen und hinteren hydraulischen Lagerbuchsen, Federbeinstützlager mit unabhängiger Quer- und Längssteifigkeit, Stabilisator.
Hinterachse: Starrachse mit Blattfedern und Gasdruck-Stoßdämpfern.
Lenkung: Zahnstangenlenkung mit elektro-mechanischer Servolenkung EPAS
  Max. Lenkradumdrehungen: 3,5
Wendekreis: 12,7 m (Raptor: 12,9 m)
Bremsanlage: Hydraulisches Zweikreis-Bremssystem mit Bremskraftverstärker, innenbelüftete Scheibenbremsen vorne 332 x 32 mm und hinten 332 x 24 mm, Antiblockier-System (ABS) mit Traktionskontrolle (TCS) und elektronischem Brems-Assistenten (EBA), Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) inklusive Überschlagschutz, Berganfahr- Assistent, Berganfahr-Kontrolle, Anhängerstabilisierung, adaptive Lastkontrolle, Notbremslicht.
Notes: 3.2 aus der PPI
Body Structure: Philip Csiba, 7038255
Vehicle Dynamics: Jürgen Pützschler, 7037808
Chassis: Waldemar Alef, 7038265
Brakes: Peter Allrath, 7037576

## Slide 14: RANGER – Technik
Kraftübertragung
Antriebskonzept: Alle in Österreich angebotenen Ford Ranger-Versionen sind serienmäßig mit einem zuschaltbaren Allradantrieb (4x4) mit elektronischer Übersetzungsauswahl (4 H / 4 L) und Sperrdifferenzial (hinten) ausgerüstet. Ist der 4x4-Antrieb nicht aktiviert, wird das Fahrzeug über die Hinterräder angetrieben (2 H).
Allradantrieb: Intelligentes 4x4-System mit elektronisch kontrollierter, variabler Drehmomentverteilung TVC (Torque Vectoring Control); Drehmomentverteilung vorne/hinten maximal 50:50; neueste Generation
      Ranger Raptor: Terrain Management System mit 6 wählbaren Fahrmodi: Normal / Sport / Gras-Schotter-Schnee / Schlamm-Sand / Fels / Baja
Getriebe: MMT82: manuelles und vollsynchronisiertes 6-Gang-Schaltgetriebe mit Seilzugschaltung für
        2,0 l EcoBlue (96 kW / 125 kW und 156 kW)
        10R80: 10-Gang-Automatikgetriebe für
        2,0 l EcoBlue (125 kW und 156 kW)

## Slide 15: RANGER – MOTORDATEN
Typ |  | 2,0 l EcoBlue | 2,0 l EcoBlue | 2,0 l EcoBlue
Bauart |  | Reihen-Vierzylinder, Turbodiesel Raptor: Bi-Turbo |  | 
Hubraum | cm³ | 1.996 | 1.996 | 1.996
Bohrung | mm | 86,0 | 86,0 | 84,0
Hub | mm | 94,6 | 94,6 | 90,0
Verdichtung |  | 15,7 : 1 | 15,7 : 1 | 16,0 : 1
Leistung | kW (PS) | 96 (130) | 125 (170) | 156 (213)
 | bei min-1 | 3.500 | 3.500 | 3.750
Drehmoment | Nm | 340 | 420 | 500
 | bei min-1 | 1.500 - 2.500 | 1.500 - 2.500 | 1.750 - 2.000
Ventilsteuerung |  | DOHC |  | 
Ventile pro Zylinder |  | 4 | 4 | 4
Zylinder |  | 4 | 4 | 4
Nockenwellenantrieb |  | Kurbelwelle zu Auslass-Seite: Zahnriemen mit dynamischem Spanner Auslass- zu Einlass-Seite: Steuerkette mit hydraulischem Spanner |  | 
Kurbelwellenlager |  | 5 | 5 | 5
Motorsteuerung |  | Ford Common-Rail-Dieselmotoren-Management der 2. Generation, Einspritzdruck 1.800 bar |  | 
Abgasnorm |  | Euro 6c | Euro 6c | Euro 6c
Kraftstofftank | l | 80 | 80 | 80
AdBlue-Tank | l | 20 | 20 | 20

## Slide 16: RANGER – GETRIEBEÜBERSETZUNG
 | 2,0 l EcoBlue 96 kW | 2,0 l EcoBlue 125 kW | 2,0 l EcoBlue 125 kW | 2,0 l EcoBlue 156 kW | 2,0 l EcoBlue 156 kW
 | MMT82 (Manuell) | MMT82 (Manuell) | 10R80 (10-Gang- Automatik) | MMT82 (Manuell) | 10R80 (10-Gang- Automatik)
1. Gang | 5.701 | 5.701 | 4.696 | 5.701 | 4.696
2. Gang | 2.850 | 2.850 | 2,985 | 2.850 | 2,985
3. Gang | 1.645 | 1.645 | 2.146 | 1.645 | 2.146
4. Gang | 1.183 | 1.183 | 1.769 | 1.183 | 1.769
5. Gang | 1.000 | 1.000 | 1.520 | 1.000 | 1.520
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang 10. Gang | 0.813 - - - - | 0.814 - - - - | 1.275 1.000 0.854 0.689 0.636 | 0.814 - - - - | 1.275 1.000 0.854 0.689 0.636
Rückwärtsgang | 5.170 | 5.170 | 4.866 | 5.170 | 4.866
Achsübersetz. | 3,31 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,73
Notes: 27.02.19 laut PPI ok
P/T-Integration: Roland Ernst, 7039182
C1 PTIM: Armin Gundert, 7036411
C1 PTAE: Martin Lodewick, 7034406
iB5 Transmission: Yorick Bouveret, 7381648
B6 Transmission: Philippe Echardour, 7384768
MMT6 Transmission: Daniel Jaggard; 7382107
MPS6 Transmission: Joseph Neme, 7385761
DPS6 Transmission: Scott Lister, 7384979
6F35 Transmission: Scott Lister, 7384979
AWF Transmission: Scott Lister, 7384979
Manual Trans Manager: Dirk Borrmanns
Autotrans Manager: Bryant Grytzelius, 7383108
Transmission Systems: Johann Kirchhoffer, 7032192

## Slide 17: RANGER – ABMESSUNGEN (Teil 1)
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Einzel- kabine | Extra- kabine |  |  | Doppel- kabine |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | Schalter | Schalter | Automatik |  | Schalter | Automatik |  | Raptor
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ohne S/S | mit S/S |  | ohne S/S | mit S/S | 
Gesamtlänge (mm) |  |  |  |  | ohne AHK |  |  |  | 5.282 | 5.282-5.359 | 5.282-5.359 | 5.282-5.359 | 5.282-5.363 | 5.282-5.364 | 5.282-5.363 | 5.363
 |  |  |  |  | mit AHK |  |  |  | 5.431 | 5.431 | 5.431 | 5.431 | 5.431-5.544 | 5.431-5.545 | 5.431-5.544 | 5.541
Gesamtbreite (mm) (ohne Außenspiegel) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 1.867 | 2.028
Gesamtbreite (mm) (mit angeklappten Außenspiegeln) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 1.977 | 2.142
Gesamtbreite (mm) (mit Außenspiegeln) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.163 | 2.163 | 2.163 | 2.163 | 2.163 | 2.163 | 2.163 | 2.180
Gesamthöhe (mm) unbeladen, max. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.800-1.806 | 1.804-1.840 | 1.804-1.840 | 1.804-1.840 | 1.815-1.873 | 1.815-1.874 | 1.815-1.873 | 1.873
Radstand (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220 | 3.220
Spurweite (mm) |  |  |  | vorn |  |  |  |  | 1.560 | 1.560 | 1.710 | 1.560 | 1.560 | 1.710 | 1.560 | 1.710
 |  |  |  | hinten |  |  |  |  | 1.560 | 1.560 | 1.710 | 1.560 | 1.560 | 1.710 | 1.560 | 1.710
Überhang (mm) |  |  |  | vorn |  |  |  |  | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 908
 |  |  |  | hinten | ohne AHK |  |  |  | 1.149 | 1.149-1.235 | 1.149-1.235 | 1.149-1.235 | 1.149-1.235 | 1.149-1.236 | 1.149-1.235 | 1.235
 |  |  |  |  | mit AHK |  |  |  | 1.298-1.416 | 1.298-1.416 | 1.298-1.416 | 1.298-1.416 | 1.298-1.416 | 1.298-1.417 | 1.298-1.416 | 1.246
Bodenfreiheit zwischen den Achsen (unbeladen) |  |  |  |  |  |  |  | (mm) | 232 | 232-237 | 232-237 | 232-237 | 232-237 | 232-237 | 232-237 | 283
Böschungswinkel vorn (unbeladen) |  |  |  |  |  |  |  | ( ° ) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32,5
Böschungswinkel hinten (unbeladen) |  |  |  |  |  |  |  | ( ° ) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24
Kippwinkel, max. (unbeladen) |  |  |  |  |  |  |  | ( ° ) |  |  |  |  |  |  |  | 25
Rampenwinkel, max. |  |  |  |  |  |  |  | ( ° ) | 24 | 24-25 | 24-25 | 24-25 | 24-25 | 24-25 | 24-25 | 24
Wattiefe |  |  |  |  |  |  |  | (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850
Wendekreis (von Bordstein zu Bordstein) |  |  |  |  |  |  |  | (m) | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,9
Sitzplätze |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5

## Slide 18: RANGER – ABMESSUNGEN (Teil 2)
 |  |  |  |  |  | Einzel- kabine | Extra- kabine |  |  | Doppel- kabine |  |  | 
 |  |  |  |  |  | Schalter | Schalter | Automatik |  | Schalter | Automatik |  | Raptor
 |  |  |  |  |  |  |  | ohne S/S | mit S/S |  | ohne S/S | mit S/S | 
Laderaum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Länge (außen) | ohne Laderaum-schutzwanne |  | am Boden |  | (mm) | 2.317 | 1.847 | 1.847 | 1.847 | 1.613 | 1.613 | 1.613 | 1.613
Breite | ohne Laderaum-schutzwanne |  | am Boden |  | (mm) | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560
Breite |  |  | zwischen den Radkästen |  | (mm) | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139 | 1.139
Breite der Heckklappe |  |  |  |  | (mm) | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330 | 1.330
Höhe Ladebordwand |  |  | vom Laderaumboden |  | (mm) | 511 | 511-541 | 511-541 | 511-541 | 511-541 | 511-541 | 511-541 | 541
Belade- höhe | Unbeladen |  |  |  | (mm) | 835 | 835-857 | 835-857 | 835-857 | 835-857 | 835-857 | 835-857 | 906

## Slide 19: RANGER – RÄDER UND BEREIFUNG
 | Serienausstattung |  | Wunschausstattung | 
 | Räder | Bereifung | Räder | Bereifung
XL | 7 J x 16 Stahl | 255/ 70 R 16 | - | -
XLT | 7 J x 16 Leichtmetall | 255/ 70 R 16 | 8 J x 17 Leichtmetall | 265/ 65 R 17
Limited | 8 J x 17 Leichtmetall | 265/ 65 R 17 | - | -
Wildtrak | 8 J x 18 Leichtmetall | 265/ 60 R 18 | - | -
Raptor | 8,5 J x 17 Leichtmetall | 285/ 70 R 17 BF Goodrich All-Terrain | - | -
Notes: Ok 7.1.19
Chassis: Andy Kingate, 7035735

## Slide 20: RANGER – FAHRLEISTUNGEN
Fahrleistungen1) | Leistung | Höchstge- | Verbrauch | CO2- Emissionen
 |  | schwindig- |  | 
 |  | keit | WLTP | WLTP
 | kW | km/h | l/100 km | g/km
 | 96 | 165 | 8,0 - 8,4 | 209 - 219
2,0 l EcoBlue 6-Gang-Manuell zuschaltbarer Allradantrieb 4x4 Start-Stopp-System |  |  |  | 
2,0 l EcoBlue 10-Gang-Automatik zuschaltbarer Allradantrieb 4x4 Start-Stopp-System | 125 | 180 | 9,0 - 9,2 | 234 - 241
2,0 l EcoBlue 6-Gang-Manuell zuschaltbarer Allradantrieb 4x4 Start-Stopp-System | 125 | 180 170 | 8,3 - 8,7 8,9 | 216 - 226 233
2,0 l EcoBlue 10-Gang-Automatik zuschaltbarer Allradantrieb 4x4 Raptor | 156 |  |  | 
2,0 l EcoBlue 6-Gang-Manuell zuschaltbarer Allradantrieb 4x4 Start-Stopp-System | 156 | 180 | 8,8 - 9,2 | 228 - 239
1) Fahrleistungen und Verbrauchswerte gelten für Fahrzeuge mit Grundausstattung. |  |  |  | 

## Slide 21: RANGER – GEWICHTE (Teil 1)
 | Nutzlast max. (kg) | Max. zul. Achslast vorne (kg) | Max. zul. Achslast hinten (kg) | Max. zul. Gesamt- gewicht (kg) | Leergewicht inkl. Fahrer (kg) | Achs-über-setzung | Max. zul. Gesamt- gewicht des Zuges (kg) | Anhänge-last bei 12% gebremst | Anhänge-last bei 12% unge-bremst
Einzelkabine XL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2,0 l EcoBlue 96 kW (130 PS) | 1.108-1.021 | 1.480 | 1.850 | 3.200 | 2.092-2.179 | 3,31 | 4.800 | 2.500 | 750
2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) | 1.108-1.021 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.092-2.179 | 3,55 | 6.000 | 3.500 | 750
Superkabine XL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2,0 l EcoBlue 96 kW (130 PS) | 1.067-960 | 1.480 | 1.850 | 3.200 | 2.133-2.240 | 3,31 | 4.800 | 2.500 | 750
2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) | 1.137-956 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.133-2.314 | 3,55 | 6.000 | 3.500 | 750
Superkabine XLT |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) | 1.137-956 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.133-2.314 | 3,55 | 6.000 | 3.500 | 750
2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) 10-Gang-Automatik | 1.083-947 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.187-2.323 | 3,55 | 6.000 | 3.500 | 750
Superkabine Limited |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) | 1.137-956 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.133-2.314 | 3,55 | 6.000 | 3.500 | 750
2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) 10-Gang-Automatik | 1.083-947 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.187-2.323 | 3,55 | 6.000 | 3.500 | 750
2,0 l EcoBlue 156 kW (213 PS) | 1.035-922 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.235-2.348 | 3,55 | 6.000 | 3.500 | 750
2,0 l EcoBlue 156 kW (213 PS) 10-Gang-Automatik | 1.015-902 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.255-2.368 | 3,73 | 6.000 | 3.500 | 750
Superkabine Wildtrak |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) | 1.137-956 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.133-2.314 | 3,55 | 6.000 | 3.500 | 750
2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) 10-Gang-Automatik | 1.083-947 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.187-2.323 | 3,55 | 6.000 | 3.500 | 750
2,0 l EcoBlue 156 kW (213 PS) | 1.035-922 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.235-2.348 | 3,55 | 6.000 | 3.500 | 750
2,0 l EcoBlue 156 kW (213 PS) 10-Gang-Automatik | 1.015-902 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.255-2.368 | 3,73 | 6.000 | 3.500 | 750
Zulässige Dachlast für alle Modelle: 80 kg
Zulässige Stützlast für alle Modelle: 225 kg

## Slide 22: RANGER – GEWICHTE (Teil 2)
 | Nutzlast max. (kg) | Max. zul. Achslast vorne (kg) | Max. zul. Achslast hinten (kg) | Max. zul. Gesamt- gewicht (kg) | Leergewicht inkl. Fahrer (kg) | Achs-über-setzung | Max. zul. Gesamt-gewicht des Zuges (kg) | Anhänge-last bei 12% gebremst | Anhänge-last bei 12% ungebremst
Doppelkabine XL |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2,0 l EcoBlue 96 kW (130 PS) | 1.007-844 | 1.480 | 1.850 | 3.200 | 2.193-2.356 | 3,31 | 4.800 | 2.500 | 750
2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) | 1.077-874 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.193-2.396 | 3,55 | 6.000 | 3.500 | 750
Doppelkabine XLT |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) | 1.077-874 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.193-2.396 | 3,55 | 6.000 | 3.500 | 750
2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) 10-Gang-Automatik | 1.025-854 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.245-2.416 | 3,55 | 6.000 | 3.500 | 750
Doppelkabine Limited |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) | 1.077-874 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.193-2.396 | 3,55 | 6.000 | 3.500 | 750
2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) 10-Gang-Automatik | 1.025-854 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.245-2.416 | 3,55 | 6.000 | 3.500 | 750
2,0l EcoBlue 156 kW (213 PS) | 1.035-922 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.289-2.430 | 3,55 | 6.000 | 3.500 | 750
2,0 l EcoBlue 156 kW (213 PS) 10-Gang-Automatik | 961-886 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.309-2.384 | 3,73 | 6.000 | 3.500 | 750
Doppelkabine Wildtrak |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) | 1.077-874 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.193-2.396 | 3,55 | 6.000 | 3.500 | 750
2,0 l EcoBlue 125 kW (170 PS) 10-Gang-Automatik | 1.025-854 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.245-2.416 | 3,55 | 6.000 | 3.500 | 750
2,0 l EcoBlue 156 kW (213 PS) | 1.035-922 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.289-2.430 | 3,55 | 6.000 | 3.500 | 750
2,0 l EcoBlue 156 kW (213 PS) 10-Gang-Automatik | 961-886 | 1.480 | 1.850 | 3.270 | 2.309-2.384 | 3,73 | 6.000 | 3.500 | 750
Doppelkabine Raptor |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2,0 l EcoBlue 156 kW (213 PS) 10-Gang-Automatik | 620 | 1.550 | 1.580 | 3.130 | 2.585 | 3,73 | 5.350 | 2.500 | 750
Zulässige Dachlast für alle Modelle: 80 kg
Zulässige Stützlast für alle Modelle: 225 kg

## Slide 23: RANGER – VERSICHERUNGSEINSTUFUNG
 | Leistung | Haftpflicht | Vollkasko | Teilkasko
 | kW (PS) |  |  | 
EINZELKABINE 2,0 l EcoBlue Schaltgetriebe | 96 (130) 125 (170) | Alle Ford Ranger sind in Österreich als Lkw homologiert |  | 
SUPERKABINE 2,0 l EcoBlue Schaltgetriebe | 96 (130) 125 (170) 156 (213) |  |  | 
Superkabine 2,0 l EcoBlue 10-Gang-Automatik | 125 (170) 156 (213) |  |  | 
Superkabine 3,2 l TDCi Schaltgetriebe | 147 (200) |  |  | 
Superkabine 3,2 l TDCi 6-Gang-Automatik | 147 (200) |  |  | 
DOPPELKABINE 2,0 l EcoBlue Schaltgetriebe | 96 (130) 125 (170) 156 (213) |  |  | 
Doppelkabine 2,0 l EcoBlue 10-Gang-Automatik | 125 (170) |  |  | 
Doppelkabine 2,0 l EcoBlue Schaltgetriebe | 125 (170) |  |  | 

## Slide 24: RANGER – Service UND GARANTIE
Garantieleistungen
2 Jahre Ford-Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung und zusätzlich 1 Jahr Ford Extra Garantie für das 3. Jahr bis 100.000 km, inklusive Ford Assistance Mobilitätsgarantie1)
12 Jahre Garantie gegen Durchrosten1)
Ford Assistance Mobilitätsgarantie2)
Ford Protect Garantie-Schutzbrief inklusive Ford Assistance, optional2)
Ford Neuwagengarantie1)
Ford garantiert im Rahmen der Ford-Neuwagengarantie, dass der neue Ford frei von Material- und Herstellerfehlern ausgeliefert wird. Die Ford-Neuwagengarantie wird durch die Ford-Vertragspartner umgesetzt. Mit der Ford-Neuwagengarantie kann man Ansprüche auf Mängelbeseitigung beim Ford-Vertragshändler oder europaweit bei jedem Ford-Vertragspartner geltend machen. Dabei werden Teile, die als Folge eines vom Hersteller zu verantwortenden Fehlers ausfallen, kostenlos repariert oder ausgetauscht. Die Garantie für die im Austausch eingebauten Teile erlischt mit Ablauf der Garantie für das Fahrzeug. Ansprüche aus der Ford-Neuwagengarantie können unabhängig von Besitzerwechseln geltend gemacht werden. Daneben bietet Ford eine Extra-Garantie an, die auch noch im 3. Jahr Garantieschutz für die meisten Teile bietet.
Die Ford-Neuwagengarantie erstreckt sich über einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Datum der Erstzulassung oder dem Datum der Auslieferung durch den Ford Händler (es gilt das früheste Datum). Die Garantiefrist wird durch die Inanspruchnahme von Garantiearbeiten nicht verlängert. Ansprüche aus der Ford-Neuwagengarantie setzen voraus, dass die Wartungen nach der jeweils gültigen Herstellervorgabe erbracht wurden.
Garantie gegen Durchrosten1)
Ab Beginn der Ford-Neuwagengarantie wird eine Garantie gegen das Durchrosten von Karosserieteilen gewährt, die 12 Jahre beträgt. Um sie zu erhalten, muss am Fahrzeug regelmäßig eine Korrosionsschutzkontrolle nach Herstellervorgabe durchgeführt werden. Nähere Informationen beim Ford Partner.
1) Ab Datum der Erstzulassung oder der Auslieferung durch den Ford Vertragspartner (es gilt das früheste Datum).
2) Detaillierte Informationen über die Leistungen und Ausschlüsse des Ford Protect Garantie-Schutzbriefs sowie der Ford Assistance Mobilitätsgarantie entnehmen Sie bitte den gültigen Garantiebedingungen.
Service-Intervalle | Jährlicher Wechsel zwischen Kontrolle und Inspektion – beginnend mit einer obligatorischen Kontrolle (unabhängig von der Laufleistung). Im darauffolgenden Jahr ist ein Inspektion vorgeschrieben (spätestens jedoch alle 20.000 km - was zuerst eintritt), im Folgejahr dann wieder eine Kontrolle etc.
Korrosionsschutzkontrolle | Fahrzeugalter bis 6 Jahre: alle 2 Jahre
 | Fahrzeugalter ab 7 Jahre: jährlich
Notes: 09.04. aktualisiert

## Slide 25: RANGER – Service UND GARANTIE
Ford Assistance-Mobilitätsgarantie1)
Damit man auch im Fall der Fälle außerhalb der Neuwagengarantie abgesichert ist, erhält man beim teilnehmenden Ford Service Partner mit jeder Inspektion die europaweite Ford Assistance Mobilitätsgarantie1). Diese gilt für 12 Monate und kann mit jeder weiteren planmäßigen Inspektion bei einem teilnehmenden Ford Service Partner in Österreich erneuert werden – auf Wunsch sogar ein ganzes Autoleben lang. Die Leistungen der Ford Assistance-Mobilitätsgarantie: schnellstmögliche Pannenhilfe dank 24-Stunden-Telefon-Hotline; Abschleppdienst zum nächstgelegenen Ford Service-Partner; kostenloser Ersatzwagenservice für zwei Werktage, oder; Weiterreise mit der Bahn oder Flugzeug, oder; Hotelübernachtung bis zu drei Nächte vor Ort.
Ford Bank Finanzierung2)
Bei der Ford Bank findet der Interessent die maßgeschneiderte Lösung zur Finanzierung:
Mit der klassischen Kreditfinanzierung zahlt der Kunde den Kaufpreis einschließlich Zinsen in bequemen, konstanten Monatsraten bei Laufzeiten zwischen 12 und 60 Monaten.
Bei Leasing zahlt der Kunde nicht den vollen Kaufpreis, sondern während des Leasing­zeitraums nur für die Nutzung des Fahrzeuges. Individuell vereinbarte, niedrige Monatsraten eröffnen Freiräume für weitere Anschaffungen oder zur Erfüllung zusätzlicher Wünsche.
Der Kredit mit Ballonrate kombiniert die Vorteile von Leasing und Kredit. Der Kunde zahlt günstige Monatsraten und am Ende der Laufzeit deckt er den Kredit mit einer entsprechend höheren „Ballonrate“ ab.
Ford Lease Full-Service Leasing3)
Das Ford Lease Full-Service Leasing schafft Freiraum durch Kapitalverfügbarkeit. Anstatt die Fahrzeuge zu kaufen, bezahlen Sie lediglich die vertraglich vereinbarten monatlichen Raten. Das optionale Technik-Service schützt Sie darüber hinaus vor den Risiken unkalkulierbarer Kosten im technischen Unterhalt des Fahrzeuges. Je nach Laufzeit/Laufleistung wird für die Dauer des Leasingvertrages eine monatliche Servicerate vereinbart. Sie deckt gemäß den Vertragsbedingungen alle Wartungs-, Inspektions- und Reparaturarbeiten, sowie anfallende Verschleißreparaturen ab.
Ford Auto-Versicherung4)
Mit der Ford Auto-Versicherung genießen Sie umfassenden Versicherungsschutz nach einem intelligenten Konzept. Das umfangreiche Leistungsspektrum, der bequeme Abschluss direkt bei Ihrem Ford Partner und die unkomplizierte Abwicklung sind Markenzeichen dieser leistungsstarken Kfz-Versicherung. Und verschiedene Extras können so manchen Euro ins Portemonnaie zurückbringen.
1) Detaillierte Informationen über die Leistungen und Ausschlüsse des Ford Protect Garantie-Schutzbriefs sowie der Ford Assistance Mobilitätsgarantie entnehmen Sie bitte den gültigen Garantiebedingungen.
2) Angebote der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Sterneckstraße 31, A-5020 Salzburg beim Kauf eines Ford Neufahrzeuges.
3) Entsprechende Bonität vorausgesetzt.
4) Ford Lease ist ein Produkt der ALD Automotive Fuhrparkmanagement und Leasing GmbH, Handelskai 92, A-1200 Wien.
Notes: 09.04. aktualisiert

## Slide 27
Ford Ranger - Technische Daten-GER – Stand: 2. Mai 2019
Angaben nach Stand der Drucklegung. Irrtümer vorbehalten