Komplett sortiment kap- och slipskivor för räls- och järnvägsunderhåll

Norton lanserar ett komplett sortiment slipprodukter för rälskapning och järnvägsunderhåll. Sortimentet omfattar bland annat kapskivor, navrondeller, slipskivor och -skålar.

Under de senaste åren har stålkvalitén för räls förbättrats, och stålet som används idag är både renare och hårdare. Härdat och värmebehandlat stål med högt innehåll av kol, mangan och kisel är svårt att kapa och slipa. För att möta de nya kraven har Norton lanserat ett nytt sortiment för läggnings- och underhållsarbeten utformat för att ge lägsta totala slip- och kapkostnaden och högre produktivitet.

Sortimentet omfattar Toros kapskivor med 600 mm diameter som är tillverkade med en ny teknologi som gör dem särskild lämpliga för rälskapning enligt tillverkaren. Dessa kapskivor används med stora portabla kapmaskiner. För vinkelslipmaskiner ingår i Nortons sortiment kapskivor och navrondeller med diameter 115 mm – 230 mm: Norton Quantum som är den nya generationen av extra tunna kapskivor med lång livslängd, NorZon Quick Cut navrondeller för snabb och hög avverkning och X-Treme Life kapskivor och navrondeller. Dessutom ingår Industrial Line kapskivor med 300 – 400 mm diameter för användning i bensindrivna och elektriska kapmaskiner. Dessa kapskivor finns i tre hårdheter: Soft, Medium och Hard.

Sortimentet för järnvägsunderhåll omfattar också raka slipskivor, slipskivor med urtag, slipskivor med infästa muttrar samt slipskålar för slipning av svetsar och profilering av räls. I sortimentet ingår även lamellrondeller för metallslipning och diamantkapklingor för kapning av betongsyllar.

“Det här kompletta sortimentet kap- och slipprodukter för läggning och underhåll av järnvägsräls kommer att ge användarna lägre total slipkostnad och effektivisera underhållsarbetet” säger Jonas Falk, försäljningsansvarig på Saint-Gobain Abrasives AB.

Se även www.saint-gobain-abrasives.com

# Text boxes

Mars 2011