EPLAN FieldSys: Optimerad kabelplanering från styrenhet till fältnivå

Med EPLAN FieldSys kan kabelförläggningar konfigureras exakt enligt skala. Detta mångsidiga planeringsverktyg inkluderar dirigering, databashantering av kabelförläggning och automatisk dataanalys för att påskynda processer, förenkla montering och service samt säkerställa en högeffektiv planering av system.

EPLAN FieldSys är en tilläggsmodul för kabelföring i fält, som finns tillgänglig med den nya

EPLAN-plattformen, version 2.2, från oktober 2012. FieldSys är baserad på en maskin- eller

anläggningsritning i 2D som kan läsas in i EPLAN i exempelvis DWG- eller DXF-format. Inom

EPLAN-plattformen kan systemkonstruktören lägga till ett skalenligt nätverk av rutter till ritningen och visa möjliga kabelförläggningar. Detta innebär att kopplingar mellan styrenhet och fältkomponenter kan planeras effektivt och dokumenteras permanent. Nästa steg involverar lokalisering av automationskomponenter och fältutrustning som finns registrerade i ritningens kopplingsscheman.

Översiktliga rapporter inkluderade

EPLAN planerar alla kabelanslutningar inom angivet nätverk baserat på anslutningarna mellan enheter som anges i det elektriska kopplingsschemat. Med hjälp av enskilda förläggningsregler kan optimala kabelrutter planeras i nätverket. Även kablarnas längd beräknas, liksom tilläggsutrustning som behövs för att ansluta enheterna. Baserat på denna information genererar EPLAN FieldSys översiktliga kabelrapporter med en enkel knapptryckning. Rapporterna är särskilt viktiga vid montering. Beräkning av erforderlig kabellängd för varje kabeltyp och -anslutning, inklusive information om källa och mål, garanterar exakta resultat. Det finns också rapporter som visar exakt rutt för varje kanel, vilket är till stor hjälp under förläggningen. Montören kann följa dokumentationen steg för steg från källan till destinationen och på så sätt snabbt hitta den ideala, fastställda kabelrutten.

Underhåll: All erforderlig information på ett ställe

Med maskin- eller anläggningsritningen, kabelrutter och kabelrapporter som grundelement, ökar värdet på automationsdokumentationen väsentligt. All viktig information är lättåtkomlig, inte bara vid kopplingsstadiet

För ytterligare information kontakta

Stefan Bengtsson

EPLAN Software & Service AB

Telefon 08- 680 74 17 eller 0706 – 33 36 33

stefan.bengtsson@eplan.se

EPLAN Software & Service

EPLAN Software & Service utvecklar tekniska lösningar som påskyndar produktutveckling. EPLANs

produktplattform säkerställer största möjliga produktivitet och dataintegration. Leverantören utvecklar

skräddarsydda PDM- och PLM-koncept specifikt för kunden och erbjuder omfattande tjänster såsom

anpassning, rådgivning och utbildning. Framgångsfaktorerna är innovativ utveckling, ett konsekvent och

praktiskt tillvägagångssätt samt internationell närvaro.

EPLAN är en del av Rittal International, och därmed en del av Friedhelm Loh Group, med 11 500 anställda

världen över och genererade intäkter under 2011 på cirka 2,2 miljarder euro. EPLAN är därför synonymt med

kontinuitet och investeringssäkerhet. Bolagets närvaro i 50 länder stödjer 30 000 kunder med mer än 90 000

installationer runt hela världen.

Företagets slogan - Efficient Engineering - understryker resultatet av optimerade och effektiva processer

som håller företagen konkurrenskraftiga på lång sikt.

# Text boxes

EPLAN Software & Service AB	EPLAN Software & Service AB filial i Finland 	EPLAN Software & Service AB filial Norge	EPLAN Software & Service filial Danmark

Rittalgatan 1 . SE-262 73 Ängelholm 	Valimotie 35 . 01511 Vantaa	Postboks 258 . 1401 SKI 	Dybendalsvaenget 4 . 2630 Taastrup

+46 (0)431 49 97 00 . +46 (0)431 49 97 15	+358 (0)9 413 444 25 . +358 (0)9 413 444 26	+47 (0) 64 851 320 . +47 (0) 64 851 339	+45 (0) 70 26 09 26 . +45 (0) 70 26 08 26

info@eplan.se . www.eplan.se         	info@eplan.fi . www.eplan.fi	info@eplan.no . www.eplan.no	info@eplan.dk . www.eplan.dk